دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

رساله دکتری در گرایش سازه

بررسی انتشار موج و تحلیل احتمالاتی سازههای استوانهای متخلخل اشباع تحت بارهای دینامیکی با استفاده از روش بدون‌شبکه

استاد راهنمای یکم:

دکتر فرزاد شهابیان

استاد راهنمای دوم:

دکتر سید محمود حسینی

تهیهکننده:

حمیدرضا کاظمی

بهار 1397

بررسی انتشار موج و تحلیل احتمالاتی سازههای استوانهای متخلخل اشباع تحت بارهای دینامیکی با استفاده از روش بدون‌شبکه

چکیده

کاربرد زیاد مواد متخلخل در بسیاری از شاخههای مهندسی سبب شده است که پژوهشگران در زمینه‌ی تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش و کرنش در سازهها و محیطهای متخلخل تحقیق نمایند. تحلیل این‌گونه سازه‌ها به سبب پیچیدگی معادله‌های دیفرانسیل تعادل حاکم بر آن‌ها تنها به روش‌های عددی امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های عددی نوین که در دهههای اخیر مورد توجه قرارگرفته، روش بدون‌شبکه است. در این پیشنهاده‌ی دکتری، تاریخچه‌ی پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی تحلیل سازه‌ها با استفاده از روش بدون‌شبكه و تحلیلهای احتمالاتی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، ضمن ارائه مفاهیم پایه در روش بدون شبکه و ساختار مواد متخلخل، نحوه‌ی رابطه‌سازی معادله‌های دینامیکی مواد متخلخل در مختصات استوانه‌ای با استفاده از این روش شرح داده می‌شود. در پایان پس از جمع‌بندی، پیشنهاد‌هایی برای انجام رساله‌ی دکتری ارائه ميگردد.

واژگان کلیدی: روش بدون‌شبکه، مواد متخلخل اشباع، انتشار موج، تحلیل احتمالاتی، بارهای دینامیکی.

فهرست مطالب

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |
| فصل اول- مقدمه | 1 |
| 1-1 پیش‌گفتار | 1 |
| 1-2 بیان مسئله | 1 |
| 1-3 نوآوری پژوهش | 2 |
| 1-4 ساماندهی گزارش پیشنهاده | 2 |
| فصل دوم- پیشینه‌ی تحقیق | 3 |
| 2-1 پیش‌گفتار | 3 |
| 2-2 تاریخچه | 3 |
| 2-3 پژوهش نگویان و همکاران | 6 |
| 2-4 پژوهش موسوی نژاد و همکاران | 9 |
| 2-5 پژوهش حسینی و شهابیان | 14 |
| 2-5 پژوهش اسلادک و همکاران | 18 |
| فصل سوم- مفاهیم پایه در روش بدونشبکه و ساختار مواد متخلخل | 23 |
| 3-1 پیش‌گفتار | 23 |
| 3-2 ویژگی‌های روش بدون‌شبکه | 23 |
| 3-2-1 گسسته سازی دامنه | 24 |
| 3-2-2 تابع شکل | 24 |
| 3-2-3 تشکیل معادله‌های حاکم بر رفتار سازه | 24 |
| 3-2-4 حل معادله‌ها | 25 |
| 3-3 فرآیند تحلیل سازه‌ها به روش بدون‌شبکه | 25 |
| 3-3-1 مدل‌سازی هندسی سازه | 25 |
| 3-3-2 تولید گره‌ها | 26 |

| 3-3-3 تولید تابع‌ شکل | 26 |
| --- | --- |
| 3-3-3-1 روش تقریب کمینه مربعات متحرک | 28 |
| 3-3-3-2 روش درون‌یابی نقاط | 30 |
| 3-3-4 معرفی مشخصات مصالح | 34 |
| 3-3-5 بارگذاری و اعمال شرایط مرزی | 34 |
| 3-3-6 تشکیل و حل دستگاه معالات | 35 |
| 3-4 ساختار مواد متخلخل | 37 |
| 3-5 رابطه‌ی تنش- کرنش | 38 |
| 3-6 رابطه‌سازی معادلههای حاکم برای مواد متخلخل در مختصات استوانهای | 40 |
| 3-7 روش تحلیل | 43 |
| 3-7-1 روش نیومارک | 44 |
| فصل چهارم- جمعبندی و پیشنهادهایی برای انجام رساله دکتری | 46 |
| 4-1 پیش‌گفتار | 46 |
| 4-2 جمع‌بندی | 46 |
| 4-3 محورهای پژوهش پیشنهادی | 47 |
| 4-4 مرحله‌های انجام رساله‌ی دکتری | 48 |
| مراجع | 49 |

فهرست شکل‌ها

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |
| شکل 2-1 تیر تیموشنکو | 7 |
| شکل 2-2 مقایسه‌ی تنش‌های حاصل از روش‌های تحلیل عددی و دقیق در میانه‌ی تیر | 8 |
| شکل 2-3 صفحه‌ی مستطیلی با بازشوی دایره‌ای شکل | 9 |
| شکل 2-4 وضعیت تنش دریک چهارم دامنه‌ی صفحه‌ی دارای بازشو | 9 |
| شکل 2-5 مشخصات هندسی سازه‌ی استوانه‌ای‌ | 10 |
| شکل 2-6 مقایسه‌ی تاریخچه‌ی زمانی تغییرمکان شعاعی به‌دست آمده از روش بدون‌شبکه با روش اجزای محدود | 11 |
| شکل 2-7 مقایسه‌ی تاریخچه‌ی زمانی تنش‌های به‌دست آمده از روش بدون‌شبکه با روش اجزای محدود | 12 |
| شکل 2-8 انتشار موج دوبعدی تغییرمکان شعاعی در زمان‌های مختلف | 13 |
| شکل 2-9 استوانه ساخته شده با مواد هدفمند | 14 |
| شکل 2-10 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی | 15 |
| شکل 2-11 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی | 16 |
| شکل 2-12 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی | 16 |
| شکل 2-13 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی | 17 |
| شکل 2-14 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی | 17 |
| شکل 2-15 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی | 17 |
| شکل 2-16 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی | 18 |

| شکل 2-17 مقایسه‌ی تاریخچه زمانی جابجایی محوری در مرکز سطح فوقانی استوانه برای شرایط مرزی مختلف | 19 |
| --- | --- |
| شکل 2-18 مقایسه‌ی تاریخچه زمانی فشار منفذی در سطح تحتانی استوانه برای شرایط مرزی مختلف | 19 |
| شکل 2-19 چاه گمانه و نحوه اعمال بار شعاعی | 20 |
| شکل 2-20 تغییرات جابجایی شعاعی با شعاع در صفحه برای سه زمان مختلف در ماده متخلخل همگن | 21 |
| شکل 2-21 تغییرات تنشهای حلقوی با شعاع در صفحه برای سه زمان مختلف در ماده متخلخل همگن | 21 |
| شکل 2-22 تغییرات فشار منفذی با شعاع در صفحه برای سه زمان مختلف در ماده متخلخل همگن | 21 |
| شکل 2-23 تاریخچه زمانی جابجایی شعاعی برای مواد متخلخل همگن و ناهمگن در نقطهای به شعاع یک متر در صفحه | 22 |
| شکل 2-24 تاریخچه زمانی فشار منفذی برای مواد متخلخل همگن و ناهمگن در نقطهای به شعاع دو متر در صفحه | 22 |
| شکل 3-1 نحوه‌‌ی معرفی دامنه و مرز سازه در روش بدون‌شبکه‌ | 25 |
| شکل 3-2 نمایش گره‌های میدانی در دامنه‌ی مسئله | 26 |
| شکل 3-3 مثلث خیام- پاسکال | 29 |
| شکل 3-4 توزیع نامناسب گره‌ها که سبب تکین شدن ماتریس ممان می‌گردد | 32 |
| شکل 3-5 ساختار مواد متخلخل | 37 |
| شکل 3-6 یک استوانه به ارتفاع و شعاع دارای تقارن محوری پر شده از مواد متخلخل | 39 |
| شکل 3-7 تعریف دامنه و مرزهای مسئله با شرایط مرزی مختلف در روش بدون شبکه | 42 |

فهرست جدول‌ها

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |
| جدول 2-1 مقایسه‌ی نتایج تحلیل عددی و دقیق تغییرمکان انتهای آزاد تیر | 7 |
| جدول 2-2 ویژگی‌های مواد سازنده‌ی استوانه | 10 |
| جدول 3-1 تفاوت‌های اساسی روش بدون‌شبکه و روش اجزای محدود | 24 |
| جدول 3-2 انواع تابع‌های شکل شعاعی پرکاربرد در روش‌ بدون‌شبکه | 33 |
| جدول 3-3 تابع‌های وزنی پرکاربرد در روش بدون‌شبکه | 36 |
| جدول 4-1 زمان‌بندی مرحله‌های انجام رساله‌ی دکتری | 48 |

فهرست نشانه‌ها

| دامنه‌ی تحت پوشش |  |
| --- | --- |
| اندازه‌ی دامنه‌ی تحت پوشش |  |
| میانگین فاصله‌ی گرهی |  |
| ضریب بدون بعد دامنه‌ی تحت پوشش |  |
| تابع شکل درگره‌ی |  |
| تابع میدان تغییرمکان |  |
| تابع میدان تغییرمکان تقریبی |  |
| بردار ضرایب تابع پایه‌‌ای |  |
| بردار تابع پایه چند جمله‌ای |  |
| ماتریس ممان تابع پایه‌ی چند جمله‌ای |  |
| ماتریس مقدارهای گرهی تابع میدان تغییرمکان |  |
| تابع باقیمانده‌ی وزنی |  |
| تابع وزنی درگره‌ی |  |
| مقدار گرهی متغیر میدانی در اُمین گره |  |
| ماتریس تابع شکل |  |
| بردار تابع پایه‌ی شعاعی |  |
| فاصله‌ی بین نقطه‌ی دلخواه و گره‌ی |  |
| ماتریس ممان تابع پایه‌ی شعاعی |  |
| دامنه‌ی مسئله |  |
| مرز مسئله |  |
| دامنه‌ی مسئله |  |
| مرزهای مسئله با شرایط طبیعی که در آن تنش میزان مشخصی دارد |  |
| مرزهای مسئله با شرایط اساسی که در آن میزان تغییرمکان مشخص شده است |  |
| فاصله‌ی هموار (فاصله‌ای که در آن تابع میدان مخالف صفر است) |  |

| تخلخل |  |
| --- | --- |
| حجم حفرههای متصل |  |
| حجم کل |  |
| جابجایی قسمت جامد |  |
| جابجایی قسمت مایع |  |
| تنشهای قسمت جامد |  |
| تنشهای قسمت مایع |  |
| ضریب بالک |  |
| ضریب برشی |  |
| پارامترهای کوپل بین قسمت مایع و جامد | و |
| ضریب بالک ذرات قسمت جامد |  |
| ضریب بالک ذرات قسمت مایع |  |
| چگالی نیروهای حجمی در قسمت جامد |  |
| چگالی نیروهای حجمی در قسمت مایع |  |
| چگالی جرم قسمت جامد |  |
| چگالی جرم قسمت مایع |  |
| چگالی جرم ظاهری |  |
| نفوذپذیری |  |
| ماتریس‌ جرم |  |
| ماتریس‌ میرایی |  |
| ماتریس‌ سختی |  |
| بردار نموی نیروهای معادل گرهی سازه |  |
| ثابت‌های روش نیومارک | و |

# فصل اول

# مقدمه

# 1-1 پیش‌گفتار

کاربرد زیاد مواد متخلخل در بسیاری از شاخههای مهندسی سبب شده است که پژوهشگران در زمینه‌ی تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش و کرنش در سازهها و محیطهای متخلخل تحقیق نمایند. تحلیل این‌گونه سازه‌ها به سبب پیچیدگی معادله‌های دیفرانسیل تعادل حاکم بر آن‌ها تنها به روش‌های عددی امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های عددی نوین که در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته، روش بدون‌شبکه است. در این فصل، ابتدا به معرفی مسئله پرداخته شده است. در ادامه جنبههای نوآوری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها، ساماندهی گزارش پیشنهاده ارائه شده است.

1-2 بیان مسئله

اغلب پدیده‌های فیزیکی در طبیعت با استفاده از معادله‌‌‌های جبری و دیفرانسیلی قابل توصیف هستند. تمایل پژوهشگران بر این بوده که بتوانند راه‌حل دقیقی برای این معادله‌ها به دست آورند. به خاطر پیچیدگی بعضی از معادله‌های دیفرانسیل حاکم بر مسئله، امکان دست‌یابی به حل‌ دقیق تنها برای برخی از مسئله‌ها وجود دارد. به همین سبب برای حل معادله‌های دیفرانسیل حاکم بر این پدیده‌ها از روش‌های عددی بهره جسته میشود. به دلیل توسعه روزافزون رایانه‌ها، روش‌های عددی با بهره‌جویی از رایانه برای حل مسئله‌های پیچیده مهندسی در حال گسترش هستند. یکی از روش‌های عددی جدید مورد استفاده، روش بدون‌شبکه است که بررسی آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، انتشار موج و تحلیل احتمالاتی سازه‌های استوانه‌ای متخلخل اشباع تحت بارهای دینامیکی با استفاده از روش بدون‌شبکه بررسی خواهد گردید. مواد متخلخل در بسیاری از شاخههای مهندسی ازجمله مهندسی عمران در گرایشهای سازه، خاک و محیط زیست، مهندسی مواد و مهندسی شیمی نقش مهمی ایفا میکنند.

1-3 نوآوری رساله

هدف این پژوهش بررسی انتشار موج و تحلیل احتمالاتی سازه‌های استوانه‌ای متخلخل اشباع تحت بارهای دینامیکی با استفاده از روش بدون‌شبکه می‌باشد. با استفاده از نتایج تحلیل، یک راهکار عملی برای تحلیل دینامیکی محیطهای استوانه‌ای متخلخل مشخص می‌گردد. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات تغییرات خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل، رفتار این مواد با در نظر گرفتن توابع هدفمند دوبعدی برای خصوصیات مکانیکی بررسی خواهد شد. در مسائل مهندسی در نظر گرفتن عدم قطعیت مواد در خصوصیات مکانیکی در طراحی امری ضروری میباشد. ازآنجا که خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل به‌طور کلی دارای عدم قطعیت است، تحلیل یقیناندیشانه مواد متخلخل کافی نمیباشد و نیاز به تحلیلهای با رویکرد احتمالاتی ضروری است.

1-3 ساماندهی گزارش رساله

# در فصل اول، معرفی مسئله و جنبههای نوآوری پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم، تاریخچه‌ی پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی تحلیل سازه‌ها با استفاده از روش بدون‌شبكه و تحلیلهای احتمالاتی مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم، ضمن ارائه مفاهیم پایه در روش بدون‌شبکه و ساختار مواد متخلخل، نحوه‌ی رابطه‌سازی معادله‌های دینامیکی مواد متخلخل در مختصات استوانه‌ای با استفاده از این روش شرح داده می‌شود. در فصل چهارم، پس از جمع‌بندی، پیشنهاد‌هایی برای انجام رساله‌ی دکتری ارائه ميگردد.

# فصل دوم

# مفاهیم پایه در روش بدون شبکه و ساختارهای متخلخل

# 2-1 پیش‌گفتار

# در این فصل، به منظور درک بهتر روش بدون‌شبکه، ابتدا ویژگی‌های این روش در مقایسه با روش اجزای محدود بیان می‌شود. در ادامه مرحله‌های مختلف تحلیل سازه‌ها به روش بدون‌شبکه ارائه می‌گردد. این مرحله‌ها به ترتیب شامل معرفی هندسه‌ی سازه، تولید گره‌ها، ایجاد تابع شکل، وارد نمودن مشخصات مصالح، اعمال بارگذاری، تعیین شرایط مرزی، تشکیل و حل دستگاه معادله‌های حاکم می‌باشند. از آنجا که برخی از این مرحله‌ها با رویکردهای مختلفی انجام می‌گیرد، سبب بوجود آمدن شیوههای متفاوت در روش بدون‌شبکه شده است.

# مواد متخلخل در بسیاری از شاخههای مهندسی ازجمله مهندسی عمران در گرایشهای سازه، خاک و محیط زیست، مهندسی مواد و مهندسی شیمی نقش مهمی ایفا میکنند. استفاده از روشهای نوین و کارآمد در تحلیل مواد متخلخل دارای اهمیت بسزایی است. روش بدون‌شبکه، به دلیل عدم نیاز به استفاده از  شبکهبندی، روش‌ مؤثری برای تحلیل مواد متخلخل به شمار می‌آید. لازم به ذکر است که در این پژوهش، رابطه‌سازی روش بدون‌شبکه‌ برای تحلیل مواد متخلخل اشباع با استفاده از شیوه‌ی باقیمانده‌ی وزنی انجام می‌گیرد.

2-2 ویژگی‌های روش بدون‌شبکه

برای بررسی مفاهیم روش بدون‌شبکه، تعدادی از ویژگی‌های مهم این روش با روش اجزای محدود مقایسه می‌گردد. این مفاهیم شامل گسستهسازی دامنه، تابع شکل، تشکیل معادلههای حاکم بررفتار سازه و حل معادلهها میباشد.

2-2-1 گسسته سازی دامنه

برای تعریف دامنه و مرزهای هندسی و بارگذاری در روش بدون شبکه از مجموعه نقاط پراکنده و در روش اجزای محدود از شبکه بندی استفاده میگردد. استفاده از روش بدون شبکه علاوه بر صرفهجویی در زمانی که صرف شبکه‌بندی می‌شود، سبب سادگی افزودن یا حذف گره‌ها در نواحی مورد نیاز، بدون نگرانی از نحوه‌ی ارتباط آن‌ها با سایر گره‌ها می‌شود. همچنین در روش بدون شبکه نیازی به دانستن ارتباط بین گره‌ها دست‌کم برای درون‌یابی متغیرها نمی‌باشد.

2-2-2 تابع شکل

در روش بدون‌شبکه تابع شکل برای یک نقطه‌ی خاص تشکیل میگردد. به سخنی دیگر با تغییر موقعیت نقاط، تابع شکل نیز تغییر میکند. در روش بدون‌شبکه تولید تابع شکل در حین تحلیل و بر اساس نقاط محلی داخل دامنه مورد بررسی، انجام می‌گیرد. اما در روش اجزای محدود تابع شکل با استفاده از جزءها ساخته شده و برای هر جزء یکسان می‌باشد. بسته به جزء انتخابی، نوع تابع شکل پیش از آغاز تحلیل مشخص می‌باشد.

# 2-2-3 تشکیل معادله‌های حاکم بر رفتار سازه

تشکیل معادلههای حاکم بر رفتار سازه در هر دو روش یکسان صورت می‌پذیرد. ابتدا این معادله‌ها در گره‌ها به صورت ماتریسی نوشته شده و سپس در ماتریس کلی سازه روی ‌هم ‌گذاری می‌گردند.

2-2-4 حل معادله‌ها

این مرحله نیز در هر دو روش یکسان صورت می‌پذیرد. با انجام این مرحله تغییرمکان‌های گرهی در تمام گره‌های واقع در دامنه‌ و مرزها به‌دست می‌آیند. شکل 2-1 فرایند تحلیل در دو روش را با هم مقایسه نموده است [1]. برای بررسی بیشتر جدول 2-1 به مقایسه ویژگی‌های تحلیل در روش‌‌ بدون‌شبکه‌ و اجزای محدود با یکدیگر پرداخته است [2].

| شکل 2-1 فرایند حل به روش بدون‌شبکه و روش اجزای محدود [1]. |
| --- |
| جدول 2-1 تفاوت‌های اساسی روش بدون‌شبکه و روش اجزای محدود [2]. |
| ویژگی‌ها | روش اجزای محدود | روش بدون‌شبکه |
| شبکه‌بندی | دارد | ندارد |
| تولید تابع شکل | با جزءهای از پیش تعریف شده | دامنه‌ی محلی تحت پوشش در حین تحلیل |
| ماتریس سختی | همواره متقارن | متقارن یا نامتقارن، بسته به رویکرد مورد استفاده |
| اعمال شرایط مرزی اساسی | ساده و استاندارد | با تمهیدات ویژه در برخی از رویکردها |
| سرعت محاسبات | سریع | کند در مقایسه با روش اجزای محدود |
| دقت محاسبات | دقیق | دقیق‌تر نسبت به روش اجزای محدود |
| تحلیل سازگاری | سخت در مسئله‌های 3 بعدی | آسان |
| روند پیشرفت | کاملاً توسعه‌یافته | در حال پیشرفت با چالش‌های بسیار |
| نرم‌افزارهای تجاری در دسترس | زیاد | کم |

2-3 فرآیند تحلیل سازه‌ها به روش بدون‌شبکه

در ادامه، مرحله‌های مختلف فرآیند تحلیل سازه‌ها به روش بدون‌شبکه توضیح داده می‌شود. این مرحلهها شامل مدلسازی هندسی سازه، تولید گرهها، تولید تابع شکل، معرفی مشخصات مصالح، بارگذاری و اعمال شرایط مرزی و در انتها تشکیل و حل دستگاه معادلات میباشد.

# 3-3-1 مدل‌سازی هندسی سازه

همانطور که عنوان شد، مرزهای مسئله در روش بدون شبکه بدون استفاده از جزءها و به‌وسیله‌ی گره‌ها مشخص می‌شود. برای تقریب هندسی سازه از روش تقریب متغیرها استفاده میگردد. مطابق این روش، مختصات هر نقطه بین دو گره مرزی با استفاده از تابع‌های شکل به دست می‌آید. از آنجا که تابعهای شکل با استفاده از گره‌های واقع در یک دامنه‌ی محلی تعریف می‌شوند، در مسائل با مرزهای منحنی شکل دقت مدلسازی افزایش مییابد. شایان ذکر است، استفاده از تابع‌های چندجمله‌ای مرتبه‌ی بالاتر در توابع پایه، دقت تخمین مرزهای منحنی شکل را افزایش می‌دهد.

2-3-2 تولید گره‌ها

مطابق شکل 2-2 توزیع گرهها در روش بدون‌شبکه، میتواند با استفاده از مجموعه‌ی گره‌ها با توزیع دلخواه (منظم یا نامنظم) مشخص می‌شود. بر این اساس و مطابق شکل 2-3 می‌توان از روش مثلث‌بندی استفاده کرد. بدلیل آنکه در روش بدون‌شبکه نیازی به تعریف ارتباط بین گره‌ها وجود ندارد، فرآیند تولید گره به صورت خودکار صورت میپذیرد.

)الف(

)ب(

)پ (

شکل 2-2 مدلسازی هندسی یک تیر طره با توزیع متفاوت گرهها در روش بدون‌شبکه‌ [1]. الف- مشخصات هندسی تیر ب- توزیع منظم 306 گره. پ- توزیع نامنظم 306 گره.

)الف(

)ب(

)پ (

شکل 2-3 نحوه‌‌ی معرفی دامنه و مرز سازه در روش بدون‌شبکه‌ [1]. الف- مشخصات هندسی و بارگذاری یک تیر طره. ب- گسسته سازی دامنه‌ی مسئله به روش مثلث‌بندی. پ- گره‌های تولید شده به روش مثلث‌بندی.

2-3-3 تولید تابع‌ شکل

مطابق شکل 2-4 دامنه و مرزهای مسئله با استفاده از نقاطی پراکنده که گره نامیده میشوند، تعریف شده است. تابع میدان () با استفاده از مقدار آن در گره‌های واقع در دامنه‌ی تحت پوشش () تعریف می‌گردد. در این راستا تعیین اندازه دامنه‌ی تحت پوشش، برای دست‌یابی به پاسخ دقیق اهمیت زیادی دارد. اندازه دامنه‌ی تحت پوشش () برای هر گره به صورت زیر تعریف می‌گردد.

| (2-1) |  |
| --- | --- |

در اين رابطه،  ضریب بدون بعد برای کنترل اندازه‌ی دامنه‌ی تحت پوشش و فاصله‌‌ي بین گره‌ها می‌باشد. در صورتی که گره‌ها در دامنه‌ی مسئله به صورت نامنظم توزیع گردند، این مقدار به صورت میانگین فاصله‌ی بین گره‌ها در نظر گرفته می‌شود.

شکل 2-4 نمایش گره‌های میدانی در دامنه‌ی مسئله.

برای برقراری ارتباط بین گره‌ها از توابع شکل استفاده میگردد. یک تابع شکل مناسب باید دارای ویژگی‌هایی باشد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

ویژگی مجموع واحد نخستین ویژگی است، که تمامی تابع‌های شکل مورد استفاده در روش‌ بدون‌شبکه باید داشته باشند. این ویژگی حرکت جسم صلب دامنه‌ی مسئله را ممکن می‌سازد و به صورت زیر تعریف می‌شود.

| (2-2) |  |
| --- | --- |

یکی دیگر از ویژگیهای اساسی تابع شکل همگرایی پاسخها است. بدین معنا که پاسخ نهایی با کاهش فاصله‌ی بین گره‌ها به پاسخ حقیقی نزدیک گردد.

شرایط دیگری نیز وجود دارد که بهتر است تابع‌های شکل، آن را برقرار نمایند. یکی از این شرایط بازتولید میدان خطی نامیده می‌شود. این ویژگی برای گذراندن آزمون وصله مورد نیاز است ولی اجباری نیست. شایان ذکر است، تابع شکلی که آزمون وصله را نگذراند تا زمانی که پاسخ‌ها همگرا شوند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی باز تولید میدان خطی به صورت رابطه‌ی زیر ارائه می‌گردد.

| (2-3) |  |
| --- | --- |

همچنین در حالت ایدهآل بهتر است تابع شکل تولید شده، ویژگی تابع دلتای کرونکر را داشته باشد. با داشتن این ویژگی اعمال شرایط مرزی به‌صورت ساده‌تری امکان ‌پذیر خواهد بود. این ویژگی را می‌توان به صورت زیر برای تابع شکل بیان نمود:

| (2-4) |  |
| --- | --- |

برای تولید تابع شکل سه رویکرد اصلی شامل استفاده از روش انتگرال محدود، سری محدود و تفاوت محدود وجود دارد. روش سری محدود که در این رساله مورد استفاده قرار گرفتهاست، دارای پیشینه کاربرد طولانیتری میباشد. در این شیوه از دو صورت تقریب کمینه مربعات متحرک (MLS) و درون‌یابی نقاط (PIM) برای تولید تابع شکل استفاده میگردد.

2-3-3-1 روش تقریب کمینه مربعات متحرک

در سال 1968 توسط شپارد [55] روش تقریب کمینه مربعات متحرک (MLS) پیشنهاد گردید. در این روش تابع میدان تقریبی در تمام دامنه‌ی مسئله پیوسته و هموار است. همچنین قابلیت تولید تابع شکل با مرتبه‌ی سازگاری مورد نظر وجود دارد. در روش MLS تابع تقریبی به صورت رابطه‌ی (2-5) تعریف می‌شود.

| (2-5) |  |
| --- | --- |

در این رابطه، برداری از توابع پایه‌ی چند جمله‌ای می‌باشد که می‌توان آن را با بهره‌جویی از مثلث خیام- پاسکال به‌دست آورد. مثلث خیام- پاسکال در شکل 2-5 نشان داده شده است. همچنین در این رابطه تعداد توابع پایه‌ی چند جمله‌ای و بردار ضرایب می‌باشد که برای یافتن آن می‌شود از مقدار تابع در مجموعه‌ای از نقاط گرهی داخل دامنه‌ی تحت پوشش گره  بهره گرفت. بر این ‌پایه، اگر مقادیر گرهی تابع میدان در  گره واقع در دامنه‌ی تحت پوشش برابر با  پنداشته شود، می‌توان رابطه‌ی (2-6) را برای یافتن مقادیر تقریبی تابع میدان در آن گره‌ها به‌ کار برد.

| (2-6) |  |
| --- | --- |

شکل 2-5 مثلث خیام- پاسکال [53].

با استفاده از مقادیر تقریبی و واقعی تابع میدان در  گره واقع در دامنه‌ی تحت پوشش، تابع باقیمانده‌ی وزنی  به صورت رابطه (2-7) بیان میشود [56].

| (2-7) |  |
| --- | --- |

در این رابطه، تابع وزنی نامیده می‌شود. این تابع، ضمن آن که برای گره‌های داخل دامنه‌ی تحت پوشش وزن تعیین می‌کند، با جابجایی، اثرگره‌هایی که دامنه‌ی تحت پوشش را ترک می‌کنند یا به آن وارد می‌شوند، تدریجی و ملایم مینماید. با کمینه کردن تابع باقیمانده‌ی وزنی ()، می‌توان بردار ضرایب را به دست آورد.

| (2-8) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (2-9) |  |
| --- | --- |
| (2-10) |  |
| (2-11) |  |

با جای‌گذاری رابطه‌ی (2-8) در رابطه‌ی (2-5) میتوان نوشت:

| (2-12) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (2-13) |  |
| --- | --- |

تابع شکل تولید شده به روش MLS، ویژگی تابع دلتای کرونکر را ندارد. این مهم در شکل 2-6 به وضوح نشان داده شده است. این شکل تابع تقریبی  به روش کمترین مربعات متحرک و مقادیر گرهی تابع را نشان میدهد. همچنین اگر مرتبه‌ی کامل چندجمله‌ای مورد استفاده در این روش برابر باشد، تابع شکل می‌تواند سازگاری مرتبه‌ی ام را برآورده نماید.

پنگ و همکاران [قوهس 7]در روش توسعه یافته کمترین مربعات متحرک با متغیرهای مختلط، نشان دادند که با تعداد گره کمتر میتوان به همان دقت روش کمترین مربعات متحرک دست یافت.

3-3-3-2 روش درون‌یابی نقاط

برای ساخت تابع‌ شکل در دامنه‌ی مسئله‌ با توزیع اختیاری گره‌ها، روش درون‌یابی نقاط توسط لیو و ژئو [13] پیشنهاد گردید. برای تقریب تابع از درون‌یابی بین مقادیر گرهی در تمامی گره‌های داخل دامنه‌ی تحت پوشش استفاده میشود. در این روش، تابع میدان  در دامنه‌ی تحت پوشش گره‌ی، با تابع به صورت زیر تقریب زده میشود.

شکل 2-6 تابع تقریبی به روش کمترین مربعات متحرک و مقادیر گرهی [53].

| (2-14) |  |
| --- | --- |

مطابق این رابطه،  تعداد نقاط گرهی واقع در دامنه‌ی تحت پوشش، بردار توابع پایه و بردار ضرایب ثابت می‌باشد. دو نوع تابع پایه‌ی متفاوت شامل تابع پایهی چندجملهای و تابع پایهی شعاعی  در روش درون‌یابی نقاط به‌کار گرفته می‌شود.

الف- تابع پایه‌ی چند جمله‌ای

در صورت استفاده از تابع پایه‌ی چندجمله‌ای کامل به عنوان تابع پایه، سازگاری تابع شکل تولید شده بستگی به مرتبه‌ی تابع چندجمله‌ای دارد. بدین معنا که، اگر تابع چند جمله‌ای کامل از مرتبه‌ی  باشد، آن هنگام تابع شکل سازگاری مرتبه‌ی ام () را برآورده مینماید. شایان ذکر است که میتوان چند  جملهای کامل را با استفاده از مثلث خیام-پاسکال بدست آورد. در حالت دو بعدی داریم:

| (2-15) |  |
| --- | --- |

با جای‌گذاری تابع چندجمله‌ای در رابطه‌ی (2-14) می‌توان نوشت:

| (2-16) |  |
| --- | --- |

با برابر قرار دادن تابع تقریبی با مقادیر گرهی این تابع در  گره واقع در داخل دامنه‌ی تحت پوشش بردار ضرایب ثابت  بدست میآید.

| (2-17) |  |
| --- | --- |

رابطه‌ی (2-17) را می‌توان به‌صورت ماتریسی بازنویسی کرد:

| (2-18) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (2-19) |  |
| --- | --- |
| (2-20) |  |

برپایه‌ی رابطه‌ی (2-18) می‌توان نوشت:

| (2-21) |  |
| --- | --- |

با قرار دادن رابطه (2-21) در رابطه‌ی (2-16) نتیجه میشود که:

| (2-22) |  |
| --- | --- |

با انتخاب نامناسب موقعیت گره‌ها، ممکن است که ماتریس ممان  وارون‌پذیر نباشد. به عنوان مثال مطابق شکل 2-6 توزیع نامناسب گرهها سبب تکین شدن ماتریس ممان میشود. مطابق این شکل با توجه به این که تنها دو مقدار متمایز y برای تمامی شش گره وجود دارد، این گره‌ها نمی‌توانند چندجمله‌ای کامل مرتبه‌ی 2 را در راستای پوشش دهند. برای حل این مشکل راههای گوناگونی از جمله جابجایی گره‌ها، چرخش دستگاه مختصات، مثلثی سازی ماتریس ممان (MTA) و استفاده از توابع پایه‌ی شعاعی پیشنهاد شده است.

شایان ذکر است استفاده از تابع پایه‌ی چند جمله‌ای، ویژگی‌های مجموع واحد و دلتای کرونکر را ارضا مینماید. همچنین اگر تک جمله‌ای مرتبه‌ی اول در تابع پایه وجود داشته باشد، تابع شکل تولید شده ویژگی بازتولید میدان خطی را نیز خواهد یافت.

ب- تابع پایه‌ی شعاعی

ونگ و لیو [54] برای رفع مشکل تکین شدن ماتریس ممان، تابع پایه‌ی شعاعی را پیشنهاد نمودهاند. مطابق جدول 2-2 چند نمونه تابع شعاعی پرکاربرد، نشان داده شده است. در این رابطهها،  فاصله‌ی بین نقطه‌ی دلخواه و گره‌ی  است.

| (2-23) |  |
| --- | --- |
| شکل 2-6 توزیع نامناسب گره‌ها که سبب تکین شدن ماتریس ممان می‌گردد [53]. |

با قراردادن تابع پایه‌ی شعاعی در رابطه‌ی (2-14) میتوان نوشت:

| (2-24) |  |
| --- | --- |

| جدول 2-2 انواع تابع‌های شکل شعاعی پرکاربرد در روش‌ بدون‌شبکه [54]. |
| --- |
| عنوان تابع پایه‌ی شعاعی | رابطه‌‌ی ریاضی | پارامترها |
| Multiquadrics (MQ) |  |  |
| Gaussian (EXP) |  |  |
| Thin plate spline (TPS) |  |  |
| Logarithmic(LOG) |  |  |

بردار ضرایب را می‌توان با برابر قرار دادن تابع درونیاب با مقدار واقعی تابع در نقاط گرهی داخل دامنه‌ی تحت پوشش به‌دست آورد:

| (2-25) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (2-26) |  |
| --- | --- |
| (2-27) |  |

برپایه‌ی رابطه‌ی (2-25) می‌توان نوشت:

| (2-28) |  |
| --- | --- |

با قرار دادن این رابطه در رابطه‌ی (2-24) نتیجه میشود که:

| (2-29) |  |
| --- | --- |

یکی از مهم‌ترین مزیتهای تابع پایه‌ی شعاعی نسبت به تابع پایه‌ی چندجمله‌ای، ناتکین شدن ماتریس ممان است. بدین معنا که برای هر نوع توزیع دلخواه گرهی، با انتخاب پارامترهای شکل مناسب در توابع شعاعی، ماتریس ممان ناتکین خواهد شد. تابع شکل بر مبنای تابع پایه‌ی شعاعی، ویژگی بازتولید میدان خطی را ندارد. از این‌رو می‌توان با افزودن تابع پایه‌ی چند جمله‌ای، دقت نتایج را افزایش داد.

2-3-4 معرفی مشخصات مصالح

مشخصات ماده به سادگی در زیردامنه‌هایی از مسئله تعریف میگردد. در شرایط تغییرات ناگهانی مشخصات مواد، روش‌هایی برای درون‌یابی متغیرهای میدانی در نزدیکی سطح تداخل مواد مختلف و تخمین دقیق تنش‌ها در نزدیکی این سطح از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرارگیرد.

2-3-5 بارگذاری و اعمال شرایط مرزی

با ارضای ویژگی دلتای کرونکر در تابع شکل انتخابی در روش بدون‌شبکه، برای اعمال شرایط مرزی از همان ایده روش اجزای محدود استفاده میگردد. مطابق شکل 2-7 شرایط مرزی به دو صورت شرایط مرزی اساسی و شرایط مرزی طبیعی تقسیم میگردد. مطابق این شکل، شرایط مرزی اساسی () مرزهایی  است، که در آن تغییرمکان‌ها مقدار مشخصی دارد و شرایط مرزی طبیعی() مرزهایی است، که در آن مقدار تنش مشخص است. در صورت عدم ارضای ویژگی دلتای کرونکر، از روش‌های ضرایب لاگرانژ و عامل جریمه برای اعمال شرایط مرزی استفاده میگردد [58].

شکل 2-7 شرایط مرزی اساسی و طبیعی [53].

2-3-6 تشکیل و حل دستگاه معادلهها

برای گسستهسازی رابطههای جبری از روشهای مختلفی از جمله کار مجازی، باقیمانده‌ی وزنی، سری تیلور و کنترل حفاظت استفاده میگردد. در این رساله، برای تشکیل دستگاه معادلهها از روش‌ باقیمانده‌ی وزنی استفاده میگردد.

نوشتن رابطه‌ی دیفرانسیل تعادل نیرو‌ها، گام نخست در روش باقیمانده‌ی وزنی است. برای حل معادلهها از روشهای عددی استفاده میگردد. این معادلهها در داخل دامنه‌‌ () و بر روی مرزهای آن ()، به‌ترتیب به صورت رابطه‌های (2-30) و (2-31) بیان میگردد.

| (2-30) |  |
| --- | --- |
| (2-31) |  |

در این رابطه‌ها، تابع میدان (پاسخ)، و عملگر دیفرانسیل و و تابع‌ نیرویی می‌باشند. از آنجا که در روش‌ بدون‌شبکه از تابع تقریبی به‌جای مقدار دقیق تابع میدان استفاده می‌شود، حل این   معادلهها منجر به ایجاد باقی‌مانده‌ی  در داخل دامنه و  بر روی مرزها خواهد گردید. با قرار دادن تابع در رابطه‌های‌ (2-30) و‌ (2-31) مقدار باقی مانده به قرار زیر است.

| (2-32) |  |
| --- | --- |
| (2-33) |  |

کمینه کردن مقادیر باقی‌مانده‌ی حاصل از تقریب تابع میدان، هدف اصلی در این شیوه میباشد. بدین منظور، مجموع مقدار انتگرال باقی‌مانده‌های وزن‌دار در دامنه و بر روی مرزهای مسئله برابر صفر قرار    میگیرد.

| (2-34) |  |
| --- | --- |

در این رابطه  تعداد گره‌های داخل دامنه و روی مرزها و و به ترتیب تابع‌های وزن برای تابع‌های باقی‌مانده وزنی  و  می‌باشند. تابع وزن انتخابی علاوه بر وزن دادن به گرههای داخل دامنه، منجر به رفتار نرم و پیوسته در دامنه مسئله میگردد. شرایط زیر برای همگرایی پاسخهای تابع وزنی حائز اهمیت هستند.

الف- مثبت بودن تابع وزنی در تمام دامنه .

ب-  صفر بودن تابع وزنی در خارج از دامنه.

پ- انتگرال تابع وزنی بر روی تمام مساحت یا حجم دامنه، برابر مساحت یا حجم آن گردد.

ت- تابع وزنی زنگوله‌ای شکل باشد. شکل 2-8 نمونهای از تابع وزنی در روش باقیمانده وزنی را نشان میدهد.

توابع وزنی که اغلب در روش‌ بدون‌شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند در جدول 2-3 ارائه شده است. در  این جدول،  به صورت زیر تعریف می‌شود:

| (2-35) |  |
| --- | --- |

که در آن  فاصله‌ی هموار می‌باشد و ابعادی از دامنه را تعریف می‌کند که در آن مقدار تابع وزنی مخالف صفر است. خاطر نشان می‌کند تابع وزنی برای برآوردن شرایط همگرایی، باید مقیاس گردد.

| جدول 2-3 تابع‌های وزنی پرکاربرد در روش بدون‌شبکه [54]. |
| --- |
| رابطه‌‌ی ریاضی | تابع وزنی | ردیف |
|  | cubic spline | 1 |
|  | quartic spline | 2 |
|  | exponential | 3 |
|  | quartic | 4 |
|  | Heaviside | 5 |

شکل 2-5 نمايش نمونه اي از تابع وزني در روش باقيمانده وزني.

# 2-4 روشهای انتگرالگیری

# روشهای انتگرالگیری بر سه دسته شامل، روشهای مبتنی بر انتگرالگیری کلی، روشهای قطعهای و روشهای مبتنی بر انتگرالگیری محلی میباشد. در این رساله، از روشهای مبتنی بر انتگرالگیری محلی استفاده میگردد. روش بدون شبکه محلی پتروف-گلرکین(MLPG)  در شیوه روشهای مبتنی بر  انتگرالگیری محلی قرار دارد. در این شیوه، انتگرالگیری در زیر دامنه که ناحیه کوچکی در همسایگی هر گره میباشد، انجام میگردد. مطابق شکل 2-6 زیر دامنه انتگرالگیری میتواند دارای اشکال هندسی منظم از جمله دایره، مستطیل و بیضی باشد.

شکل 2-6 نمونه هايي از زير دامنه در همسايگي گره ها براي انتگرال گيري محلي.

# 2-5 ساختار مواد متخلخل

یک ماده متخلخل از دو بخش جامد و مایع تشکیل شده است. شکل 2-7 ساختار مواد متخلخل را نشان میدهد. مطابق این شکل بخش جامد مواد متخلخل شامل قسمت جامد و حفره های مسدود در قسمت جامد میباشد.

شکل 2-7 ساختار مواد متخلخل.

تخلخل، نسبت حجم حفرههای متصل  به حجم کل میباشد. حجم کل از مجموع حجم حفرههای متصل و حجم اسکلت بدست میآید.

| (2-36) |  |
| --- | --- |

در ادبیات فنی برای نوشتن رابطههای حاکم در مواد متخلخل سه راه پیشنهاد شده است.

- استفاده از جابجایی قسمت جامد و جابجایی قسمت مایع  با شش مجهول در مسائل سه بعدی و چهار مجهول در مسائل دوبعدی

- استفاده از جابجایی قسمت جامد و جابجایی نفوذ  با شش مجهول در مسائل سه‌بعدی و چهار مجهول در مسائل دوبعدی

- استفاده از جابجایی قسمت جامد و فشار منفذی با چهار مجهول در مسائل سه‌بعدی و سه مجهول در مسائل دوبعدی

# 2-6 رابطه‌ی تنش- کرنش

در این پژوهش برای نوشتن رابطههای حاکم در مواد متخلخل از شیوه نخست بر پایه جابجایی قسمت جامد و جابجایی قسمت مایع استفاده میشود. بر این مبنا تنشهای قسمت جامد  و قسمت مایع با رابطههای زیر نسبت به کرنشها بیان میگردد.

| (2-37) |  |
| --- | --- |
| (2-38) |  |

در این رابطهها، کرنشها بر مبنای زیر تعریف میشود.

| (2-39-1) |  |
| --- | --- |
| (2-39-2) |  |

در این رابطهها فرض شده است که بخش اسکلت مواد متخلخل به صورت ایزوتروپ و همسانگرد با ضریب بالک و ضریب برشی باشد. برای بیان مشتق نسبی نسبت به پارامتر از ویرگول و مشتق نسبی نسبت به زمان از نقطه استفاده میشود.  بیانگر تابع دلتای کرونکر میباشد. پارامترهای و پارامترهای کوپل بین قسمت جامد و مایع میباشند که بر اساس مطالعات دتورنی بر پایه رابطههای بزرگ مقیاس بین مواد به صورت زیر ارائه شده است [36].

| (2-40) |  |
| --- | --- |
| (2-41) |  |

در این رابطهها  ضریب بالک ذرات قسمت جامد و ضریب بالک قسمت مایع میباشد. معادلههای حاکم برای مواد متخلخل بر مبنای توازن اندازه حرکت برای کلیه تنشهای جامد ومایع به صورت زیر نوشته میشود.

| (2-42) |  |
| --- | --- |

| (2-43) |  |
| --- | --- |

در این رابطهها  و  به ترتیب مقدار چگالی نیروهای حجمی در قسمت جامد و مایع میباشد. همچنین چگالی جرم قسمت جامد با و چگالی جرم قسمت مایع با بیان میشود. پارامتر  میزان نفوذپذیری ماده متخلخل را نشان میدهد. برای تشریح اندرکنش دینامیکی فاز مایع و جامد، چگالی جرم ظاهری تعریف میشود. بر اساس مطالعات شانز این چگالی با استفاده از رابطه (2-9) تعریف میشود. دراین رابطه، پارامتر به هندسه فضاهای خالی و بسامد تحریک وابسته است.

| (2-44) |  |
| --- | --- |

برای مسائل متقارن محوری در مواد متخلخل پیزوالکتریک از مختصات استوانهای() با محور تقارن z استفاده میشود. بنا بر تقارن در مختصات استوانهای مولفههای مماسی جابجایی صفر خواهند شد و تمام متغیرهای مواد از مختصه زاویه مستقل خواهند بود. مطابق شکل 2-8 یک استوانه به ارتفاع و شعاع  از چرخش سطح محصور با مرزهای  حول محور تقارن ایجاد میشود. بر این مبنا مجهولات مطابق رابطه (2-44) جابجایی محوری و شعاعی برای قسمت اسکلت و سیال خواهند بود.

| (2-44) |  |
| --- | --- |
| شکل 2-8 یک استوانه به ارتفاع h و شعاعa دارای تقارن محوری پر شده از مواد متخلخل. |

با توجه به شرایط موجود، در مختصات استوانهای کرنشهای غیر صفر به قرار زیر است.

| (2-45-1) |  |
| --- | --- |
| (2-45-2) |  |
| (2-45-3) |  |
| (2-45-4) |  |
| (2-45-5) |  |
| (2-45-6) |  |
| (2-45-7) |  |
| (2-45-8) |  |

همچنین تنشهای غیر صفر در قسمت جامع و مایع در مختصات استوانهای از رابطههای زیر بدست میآید.

| (2-46) |  |
| --- | --- |
| (2-47) |  |
| (2-48) |  |

در این رابطهها ضریبهای تنش-کرنش مطابق زیر تعریف میشود.

| (2-49) |  |
| --- | --- |

همچنین با توجه به رابطههای (2-45) کرنشها به صورت ماتریسی زیر نوشته شدهاند.

| (2-50) |  |
| --- | --- |

به علت عدم دسترسی به مقدار دقیق تابع تغییرمکان، این مقادیر برحسب مقادیر گرهی با استفاده از توابع شکل تخمین زده میشود. در این رساله، از یک نوع تابع شکل پایه شعاعی برای تخمین هر دو تغییرمکان محوری و شعاعی استفاده شده است.

| (2-51) |  |
| --- | --- |

در این رابطه ماتریس تابع شکل و n تعداد گرههای میدانی و بردار تغییرمکانهای نقطههای میدانی میباشد. با جایگذاری رابطه (2-51) در بردار کرنشها، میتوان کرنشها را بر حسب توابع شکل و تغییرمکانهای نقطههای میدانی نوشت.

| (2-52) |  |
| --- | --- |

حال با جایگذاری رابطه (2-52) در تعریف ارائه شده برای تنش قسمت جامد مطابق رابطه (2-47)، تنش قسمت جامد برحسب تغییرمکانها بدست خواهد آمد.

| (2-53) |  |
| --- | --- |

همچنین تنش قسمت مایع در رابطه (2-45) مطابق رابطه زیر بر حسب توابع شکل و تغییرمکانهای گرهی بازنویسی میگردد.

| (2-54) |  |
| --- | --- |

همانطور که در رابطه (2-45) عنوان شد، تنش در مواد متخلخل حاصل برهمنهی تنش قسمت جامد و مایع میباشد. بر این اساس و مطابق رابطه زیر، ماتریس ضرایب ارائه شده بین تنش و تغییرمکان  نامیده میگردد.

| (2-55) |  |
| --- | --- |

# 2-7 کاربرد مواد متخلخل

# مواد متخلخل به عنوان مصالحی نوین کاربردهای گستردهای در بسیاری از شاخههای مهندسی دارند. در مهندسی عمران در گرایشهای سازه، خاک، محیط زیست، آب و راهسازی کاربردهای متفاوتی از این مواد دیده میشود. فومها یک نمونه از مواد متخلخل میباشند که به عنوان هسته داخلی سازههای ساندویچی به عنوان عایقهای حرارتی و صدا کاربرد وسیعی دارند.

# بتن متخلخل با حفرههایی پیوسته با نسبت حجمی20 درصد، یکی دیگر از موارد کاربردهای مواد متخلخل در مهندسی عمران میباشد. به علت وجود حفرههای پیوسته در داخل بتن متخلخل عبور سیال از داخل آن ممکن میگردد. مطالعات بسیاری بر روی کاربردهای بتن متخلخل انجام شده است [*]. شکل 2-9 چند نمونه بتن متخلخل را نشان میدهد.

شکل 2-9 چند نمونه از بتن متخلخل.

به علت قدرت بالای نفوذپذیری بتن متخلخل در بستر سازی کف رودخانهها و کانالهای آب و همچنین در لایه نهایی پوشش راهها از آن به طور گسترده استفاده میشود. بتن متخلخل با دارا بودن فضای خالی و قدرت بالای جذب صدا به صورت پیش ساخته در حاشیهی ریل راهآهن و بزرگراهها مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از بتن متخلخل در جدارهی تونلها نه تنها منجر به عایقبندی صدا بلکه منجر به جذب صدا خواهد شد. با بکارگیری بتن متخلخل در فرآیند تصفیه آب به علت وجود حفرههای مناسب در سطح داخلی آن فضای لازم برای زندگی گیاهانی که جذب قوی فسفر و نیترات اضافی آب را دارند، مهیا میگردد. بدین ترتیب یک فرآیند تصفیه طبیعی شکل خواهد گرفت. همچنین به علت این ویژگی ممتار، استفاده از بتن متخلخل به صورت کفپوش خیابانها و رودخانهها میتواند نقش بسزایی در تصفیه ابتدایی آبهای وارده به سفرههای زیرزمینی داشته باشد. همچنین اخیرا مطالعات بسیاری در خصوص رویش گیاهان و جلبکهای دریایی در بستر بتن متخلخل انجام شده است.

# فصل سوم

# پیشینه پژوهش

# 3-1 پیش‌گفتار

# روش بدون شبکه، رویکردی نوین در حل معادلههای دیفرانسیلی حاکم بر شرایط هندسی، شرایط اولیه و بارگذاری در حوزه تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازهها ارائه داده است. این روش به علت عدم نیاز به استفاده از شبکهبندی مرسوم در روشهای عددی در دامنه مسئله که اغلب فرایندی زمانبر میباشد، در دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

در فصل اول، مبانی روش بدونشبکه و همچنین مبانی ساختارهای متخلخل و کاربردهای آن بیان گردید. در این فصل، ابتدا به پیشینه کاربرد روش بدون شبکه در حوزه علوم مهندسی پرداخته میشود. در پایان فصل، به چند نمونه کاربرد روش‌ بدون‌شبکه در تحلیل سازه‌های استوانهای متخلخل و همچنین تحلیلهای احتمالاتی با ارائه‌ی جزییات پرداخته می‌شود.

# 3-2 تاریخچه

گینگولد و موناگان [3] با مدلسازی پدیدههای نجومی در سال 1977 نخستین مدل‌سازی به روش بدون‌شبکه با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) را پیشنهاد نمودند. راب ژاک و همکاران [4] و دیلتس [5] روش هیدرودینامیک ذرات هموار را توسعه دادند، که منجر به پایداری و سازگاری مناسبتر این  روش گردید. این روش که بر مبنای توابع شکل انتگرال محدود میباشد، اکنون در مکانیک سیالات کاربردهای فراوانی دارد. لیو و همکاران [6] در سال 1995 با روش بازتولید ذرات کرنل (RKPM) به بهبود روش هیدرودینامیک ذرات هموار پرداختند. از کاربرد توابع شکل تفاوت محدود در روش بدون‌شبکه میتوان به روش‌های تفاوت محدود  [7, 8] و نقاط محدود  [9, 10] اشاره نمود.

برای استفاده از روش بدون شبکه در مکانیک جامدات از توابع شکل سری ‌‌محدود بهره جویی میشود. روش‌‌های بدون‌شبکه‌ی گلرکین (EFG) [11]، کریگینگ محلی [12]، درون‌یابی نقاط چند جمله‌ای [13] و درونیابی شعاعی [14]، درون‌یابی همسایگی طبیعی [15] و پتروف-گلرکین (MLPG) [16, 17]، نمونه‌هایی از کاربرد توابع شکل سری محدود در مکانیک جامدات می‌باشند. شن و آتلاری [18] در سال 2002 با توسعه روش پتروف-گلرکین به مقایسه آن با روش اجزا محدود و اجزا مرزی پرداخته است. مطابق پژوهش آنها در روش پتروف-گلرکین، دامنه‌های تحت پوشش می‌توانند به هر شکلی از جمله دایره، مستطیل و بیضی انتخاب شوند. همچنین نیازی به یکسان در نظر گرفتن تابع شکل و تابع وزنی نمی‌باشد. افزون بر این، در روش پتروف-گلرکین انتگرال‌گیری از رابطه‌های تعادل در دامنه‌های محلی، بدون شبکه‌بندی پیش‌زمینه‌ای انجام می‌گیرد. از این رو، می‌توان این روش را روش کاملاً بدون‌شبکه به شمار آورد. این ویژگیهای منحصربه فرد سبب سادگی و کاربرد آن در حل مسئله‌ها می‌شود. از این رو پژوهشگران بسیاری برای حل مسائل مختلف از روش MLPG استفاده نمودهاند. برای نمونه میتوان از مسائل انتشار همرفت [19]، مکانیک شکست [20, 21]، معادله‌ی ناویر استوک [22]، تغییر شکل برشی تیرها [23] و تحلیل صفحات خمشی [24, 25] نام برد. در سال 2013 اسلادک و همکاران [26] کاربردهای روش MLPG در حل مسائل مختلف مهندسی و سایر علوم را ارائه داده‌اند. خاطر نشان می‌سازد که در پژوهش حاضر، از روش MLPG استفاده میگردد.

در طراحی‌های مهندسی، استفاده از صفحات و پوسته‌های ساخته شده از مواد هدفمند و چند لایه اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. پژوهشگران برای تحلیل دینامیکی این نوع سازهها از روش بدون‌شبکه استفاده نمودهاند.

با استفاده از روش MLPG، ارتعاش آزاد صفحات ساخته شده از مواد هدفمند توسط فریرا و همکاران [27] بررسی شده است. در سال 2011، ژو و لیو [28] با استفاده از روش بدون‌شبکه‌ی کریگینگ و برپایه‌ی تئوری تغییرشکل مرتبه‌ی اول، تحلیل ارتعاش آزاد صفحات ساخته شده از مواد هدفمند را انجام دادند. آن‌ها صفحات با شکل‌ها و شرایط مرزی مختلف را بررسی کرده و تأثیر پارامترهای مختلفی نظیر نسبت ابعاد، الگوی تغییرات ماده و شرایط مرزی را بر تغییرات بسامد مورد بررسی قرار دادند. رضایی مژدهی و همکاران [29] با بهرهجویی از دامنه‌ی مکعبی شکل برای مدل‌سازی دامنه‌های محلی و دامنه‌های تحت پوشش گره‌ها، به تحلیل دینامیکی سه بعدی صفحات ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند و چندلایه با استفاده از روش MLPG پرداختهاند. ژاو و لیو [30] با این روش تحلیل ارتعاش آزاد سازه‌های مخروطی شکل ساخته شده از مواد هدفمند را مورد مطالعه قرار دادهاند. انتشار امواج کشسان دوبعدی تنشها و تغییرمکانهای شعاعی و محوری در سازه‌های استوانه‌ای ساخته شده از مواد هدفمند با فرض تغییرات خصوصیات مکانیکی ماده در دو راستای محوری و شعاعی توسط موسوی نژاد و همکارن [31] بر پایه روش MLPG  انجام شده است. همچنین قیومی زاده و همکاران [32] به نحوه انتشار موج کشسان دو بعدی تنش و تغییرمکان در سازه استونه‌ای ساخته شده با نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش بدون‌شبکه‌ی پتروف-گلرکین پرداختند.

مواد متخلخل در بسیاری از شاخههای مهندسی از جمله مهندسی ژئومکانیک ، اندرکنش بین خاک و سازه، مهندسی مواد، مهندسی محیط‌زیست و مهندسی شیمی نقش مهمی ایفا میکنند [33, 34]. برای نخستین بار، ترزاقی [35] نظریه تحکیم مواد متخلخل اشباع را ارائه نمود. این نظریه مبنای مطالعات در خصوص رفتار مواد متخلخل میباشد. بر پایهی مطالعات ترزاقی، سالها بعد بیوت [36] رابطههای مواد متخلخل اشباع را گسترش داد. این رابطهها برای مواد متخلخل نیمه اشباع توسط ایفانتیس [37] گسترش پیدا کرد. بر پایه مطالعات بیوت، وردولاکیس و بسکوس [38] رفتار دینامیکی مواد متخلخل نیمه اشباع را بسط دادند. همچنین شانز و چنگ [39] بر پایه مطالعات بیوت، پاسخ ستونی از مواد متخلخل یک بعدی محدود با در نظرگرفتن شرایط تکیهگاهی مختلف را ارائه نمودند. تاریخچه مختصری از رابطههای مواد متخلخل، مقایسه بین روشهای مختلف حل دینامیکی و پاسخ دقیق و همچنین روش‌های عددی توسط شانز [34] ارائه شده است.

در مسائل مهندسی در نظر گرفتن عدم قطعیت مواد در خصوصیات مکانیکی در طراحی امری بسیار ضروری میباشد. مارک و همکارن [40] از تکنیک شبیهسازی مونت کارلو برای تعیین دستورالعمل طراحی سازههای فولادی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در بارهای اعمالی و خصوصیات مکانیکی استفاده        کردهاند. برای یک سازه کامپوزیت با درنظرگرفتن پارامترهای احتمالاتی از جمله بار، هندسه و خصوصیات مکانیکی روش مونت کارلو با سایر روشهای احتمالاتی توسط دیسکیوا و لوماریو [41] مقایسه شده است. نوح و پارک [42] یک روش شبیه سازی مونت کارلو با قابلیت بررسی تاثیرات غیرخطی ضریب پراکندگی در پاسخ کلی ارائه نمودند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو، تاثیرات عدم قطعیت در خصوصیات مکانیکی در انتشار امواج کشسان در مواد هدفمند سازههای استوانهای توسط حسینی و شهابیان  [43, 44]  بررسی شده است. همچنین آن‌ها قابلیت اعتماد و ارزیابی ایمنی استوانههای ضخیم با استفاده از مواد هدفمند تحت بارهای ناگهانی را نیز بررسی نمودهاند [45, 46]. از آنجا که خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل به طور کلی دارای عدم قطعیت میباشد، تحلیل یقیناندیشانه مواد متخلخل منطقی به نظر نمیرسد و نیاز به تحلیلهای با رویکرد احتمالاتی ضروری است. شو [47] با در نظر گرفتن عدم قطعیت در ضریب کشسانی نشست یک‌لایه خاک رس را بررسی نموده است. اسلادک و همکاران [48, 49] با استفاده از روش بدون‌شبکه مسائل دارای تقارن محوری مواد متخلخل اشباع پیوسته و ناهمگن را بررسی نمودند. همچنین آنها تاثیرات تغییرات سختی و نفوذپذیری مواد در پاسخهای جابجایی، تنشها و فشار منفذی در مواد متخلخل را بررسی نمودند.

در ادامه چند نمونه کاربرد روش بدون‌شبکه در تحلیل سازه‌های استوانهای و همچنین تحلیلهای احتمالاتی به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-3 پژوهش لیو و همکاران [50]

لیو و همکاران با استفاده روش بدون شبکه‌ی مستقل از جزء گلرکین (EFG) ارتعاش آزاد سازه استوانه‌ای مطابق شکل 3-1 را بررسی نمودهاند. جدول 3-1 مشخصه‌های هندسی و مکانیکی مربوط به این سازه را نشان میدهد[50].

شکل 3-1 استوانه جدارنازک یک سرگیردار [50] ‌.

در این پژوهش از روش کمترین مربعات متحرک برای تقریب تابع میدان استفاده شده است. مطابق رابطه (3-1) برای تابع پایه، چندجملهای درجه دو و مطابق رابطه (3-2) برای تابع وزن، چندجملهای درجه چهار انتخاب شده است.

جدول 3-1 مشخصه‌های هندسی و مکانیکی مربوط به استوانه جدار نازک [50]. ‌

چگالی نسبت پواسون ضریب الاستیسیته شعاع ضخامت طول 7868 0.3 2.069×1011 106.1 1.021 226.8

| (3-1) |  |
| --- | --- |
| (3-2) |  |
| (3-3) |  |

در روابط بالا، r و z مختصههای شعاعی و طولی استوانه و همچنین d اندازه شعاع دامنهی تحت پوشش گرهها میباشد. در این پژوهش گرهها به صورت منظم در هر دو راستای طولی و شعاعی توزیع شده است. در جدول 3-2 نتایج ارتعاش آزاد حاصل از تحلیل با نتایج بدستآمده از روش اجزای محدود در مراجع مقایسه شده است. مطابق جدول 3-2 این روش نتایج قابل قبولی دارد.

جدول 3-2 مقایسه بسامد طبیعی حاصل از تحلیل ارتعاش آزاد در استوانه جدارنازک بر حسب Hz . ‌

FEM[51] FEM[52] [50] EFG Mode 482 487 483 1 561 565 562 2 616 621 624 3 - - 869 4 981 982 980 5

3-4 پژوهش نگویان و همکاران [53]

در پژوهش نگویان و همکاران، برای تحلیل تیر تیموشنکو از روش بدون‌شبکه‌ با توزیع منظم گره‌ها و روش کمترین مربعات متحرک برای تقریب متغیرها و تابع چندجمله‌ای درجه‌ی 3 به عنوان تابع وزنی استفاده شده است. شکل 3-2 مشخصات هندسی تیر تیموشنکو و توریع منظم نقاط گرهی را نشان میدهد. در انتهای آزاد تیر تابع تنشی مطابق رابطه (3-4) وارد میگردد. ضخامت تیر واحد فرض شده است. همچنین در این مسئله دامنه تحت پوشش به صورت دایرهای در نظر گرفته شده است. شعاع این دایره 5/3 برابر فاصلهی بین گرهها میباشد.

| (3-4) |  |
| --- | --- |

در رابطه‌ی (3-4) ، ممان اینرسی مقطع تیر است. پاسخ دقیق تغییرمکان‌ها و تنش‌ها به صورت رابطه‌های زیر بدست میآید.

| (3-5) |  |
| --- | --- |
| (3-6) |  |
| (3-7) |  |
| (3-8) |  |

در این مسئله، خصوصیات مکانیکی ماده به صورت  و ، ابعاد تیر  و  و بار وارد شده  در نظر گرفته شده است. برای چهار نوع توزیع گرهی شامل ،، و  تحلیل صورت میپذیرد و خطای تغییرمکان‌ها، با استفاده از رابطه‌ی (3-9) محاسبه میگردد.

| (3-9) |  |
| --- | --- |

| (الف) | (ب) |
| --- | --- |
| شکل 3-2 تیر تیموشنکو [53]. الف- مشخصات هندسی مسئله. ب- توزیع منظم نقاط گرهی. |

مطابق جدول 3-1، تغییرمکان قائم به‌دست آمده از روش دقیق با پاسخ روش بدونشبکه در گره‌ی () مقایسه شده است. از آن جا که درصد خطا به 1 درصد محدود گردیده است، میتوان دقت روش بدون‌شبکه را بسیار مناسب دانست.

| جدول 3-3 مقایسه‌ی نتایج روشهای بدون شبکه و دقیق برای تغییرمکان انتهای آزاد تیر [53]. |
| --- |
| درصد خطا | تغییرمکان قائم (گلرکین) | تغییرمکان قائم (دقیق) | توزیع گره‌ها |

در شکل 3-3 تابع تنش‌های قائم و برشی دقیق در میانه‌ی تیر () با پاسخهای روش بدون شبکه مقایسه شده است. نظر به اینکه در روش بدون شبکه تنشها به سادگی بدست میآیند و نیاز به محاسبات اضافی ندارند، تابع تنش‌ها پیوسته و هموار است. مطابق شکل 3-3، میتوان دقت روش بدون‌شبکه را بسیار مناسب ارزیابی نمود.

| (الف) | (ب) |
| --- | --- |
| شکل 3-3 مقایسه‌ی تنش‌های حاصل از روش‌های بدونشبکه و دقیق در میانه‌ی تیر [53] . الف- تنش‌ قائم. ب- تنش برشی. |

مطابق شکل 3-4 یک صفحه به ابعاد  دارای بازشوی دایره‌ای شکل به شعاع  در وسط صفحه تحت تنش تک‌محوره را با استفاده از روش بدون‌شبکه‌ تحلیل شده است. مطابق این شکل، برای تحلیل در روش بدون شبکه از توزیع نامنظم نقاط گرهی در یک چهارم دامنه استفاده شده است. تنش‌های تحلیلی در این صفحه با استفاده از رابطههای (3-10) الی (3-12) قابل محاسبه است.

| (3-10) |  |
| --- | --- |
| (3-11) |  |
| (3-12) |  |

مطابق رابطههای بالا برای بیان تابع تنش از مختصات قطبی استفاده شده است. مرکز دستگاه مختصات واقع در مرکز بازشوی دایره‌ای شکل می‌باشد. خصوصیات مکانیکی مواد به صورت  و ، ابعاد تیر  و شعاع بازشو  در نظر گرفته شده است. برای تابع وزنی از تابع چند جمله‌ای درجه 3 استفاده شده است. در این مسئله به دلیل حساسیت تحلیل در نزدیکی بازشو، دامنه تحت پوشش در این نواحی به صورت دایرهای و با شعاع کمتر نسبت به سایر نقاط گرهی انتخاب شده است. شکل 3-5 وضعیت تنش قائم در راستای محور را در یک چهارم دامنهی صفحه دارای بازشو نشان میدهد. با مقایسه‌ی تنش‌های قائم حاصل از روش بدونشبکه و روش تحلیلی می‌توان دریافت روش بدونشبکه از دقت مناسبی برخوردار می‌باشد.

| (الف) | (ب) |
| --- | --- |
| شکل 3-4 صفحه‌ی مستطیلی با بازشوی دایره‌ای [53]. الف- مشخصات هندسی سازه وشرایط مرزی ب- توزیع نامنظم نقاط گرهی در یک چهارم دامنه مسئله. |

| (الف) | (ب) |
| --- | --- |
| شکل 3-5 وضعیت تنش دریک چهارم دامنه‌ی مسئله صفحه‌ی دارای بازشو [53]. الف- روش بدون‌شبکه‌ی گلرکین. ب- روش تحلیلی. |

3-5 پژوهش موسوی نژاد و همکاران [31]

موسوی نژاد و همکاران، تحلیل دینامیکی سازههای استوانهای همگن و ناهمگن با طولهای محدود و نامحدود در حالتهای یک، دو و سهبعدی را با استفاده از روش بدون‌شبکه‌ تحت بارهای هارمونیک و ضربهای و همچنین شتاب اعمالی به پایه، مورد مطالعه قرار دادند. شکل 3-6 مشخصات هندسی سازهی استوانهای مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل 3-6 مشخصات هندسی سازه‌ی استوانه‌ای [31].

مطابق این شکل، شعاع داخلی و خارجی استوانه به ترتیب برابر  و  و طول استوانه در حالت محدود، برابر  در نظر گرفته شده است. برای مدلسازی مشخصات مکانیکی ماده هدفمند دو بعدی در دو راستای شعاعی و حلقوی، سطح داخلی استوانه از دو نوع سرامیک  و  و سطح خارجی آن از دو نوع فلز  و  ساخته شده است. ویژگی‌های مواد سازنده‌ی هدفمند استوانه در جدول 3-4 ارائه شده است.

| جدول 3-4 ویژگی‌های مواد سازنده‌ی استوانه[31]. |
| --- |
|  |  | نماد | نوع ماده |

تغییرات ویژگیهای ماده شامل ضریب کشسانی و چگالی را در دو راستای محوری و شعاعی متغیر و به صورت تابع زیر فرض شده است.

| (3-13) |  |
| --- | --- |

که در آن ، خصوصیات مکانیکی ماده ازجمله ضریب کشسانی و چگالی می‌باشد. سایر پارامترهای رابطه‌ی (3-13) عبارت است از:

| (3-14) |  |
| --- | --- |
| (3-15) |  |

که در آن:

| (3-16) |  |
| --- | --- |

در رابطه‌ی کنونی  و  ضرایب تابع توانی به ترتیب در راستای محورهای  و  هستند. آن‌ها برای نشان دادن صحت و دقت روش پیشنهادی، استوانه را با شرایط مرزی مرجع [43] که بر مبنای روش اجزای محدود بوده، با همان ضریب‌های تابع توانی ( و ) تحلیل کردند.

مطابق شکل 3-7 نمودار تاریخچه‌ی زمانی تغییرمکان‌های شعاعی و در شکل 3-8 تنش‌های حلقوی و شعاعی روش بدون شبکه با روش اجزای محدود مقایسه شده است. مطابق این شکلها، نتایج روش بدون‌شبکه سازگاری خوبی با روش اجزای محدود دارد.

شکل 3-7 مقایسه‌ی تاریخچه‌ی زمانی تغییرمکان شعاعی به‌دست آمده از روش بدون‌شبکه با نتایج حاصل از روش اجزای محدود [31]. آن‌ها برای بررسی تاثیرات مواد هدفمند بر روی پاسخ سازه، انتشار موج ناشی از تغییرمکان‌های شعاعی و محوری برای و های متفاوت بررسی کردند و دریافتند الگوی تغییر مواد در راستای شعاعی نسبت به راستای محوری تأثیر بیشتری بر نتایج خواهد گذاشت. شکل 3-9 یک نمونه انتشار امواج دوبعدی تغییرمکان شعاعی برای و را نشان میدهد. در این مسئله شرایط مرزی نیرویی به قرار زیر است: (3-17)

همچنین سایر تنشها بر روی مرزها برابر صفر میباشد. تابع بارگذاریدر رابطه‌ی (3-17) به صورت زیر فقط برای یک سوم ارتفاع استوانه در نظر گرفته شده است.

| (3-18) |  |
| --- | --- |

(الف)

(ب)

شکل 3-8 مقایسه‌ی تاریخچه‌ی زمانی تنش‌های حاصل از روش بدون‌شبکه با نتایج بدست آمده از روش اجزای محدود مرجع در مواد هدفمند [31]. الف- تنش شعاعی. ب- تنش حلقوی.

مطابق پژوهش آن ها تفاوت مقدار تغییرمکان شعاعی، تنش‌های شعاعی و حلقوی حاصل از تحلیل دینامیکی استوانه‌ی متقارن دارای طول محدود در مقایسه با روش اجزای محدود را به ترتیب 3/0، 0/1 و 5/0 درصد گزارش شده است. همچنین پس از بررسی حالتهای مختلف بارگذاری دینامیکی به این نتیجه رسیدند که، در حالت بارگذاری ضربه‌ی مثلثی شکل، بیشینه تفاوت مربوط به مقدار تغییرمکان شعاعی تنها در حدود  6/0 درصد می‌باشد.

همچنین در حالت سه بعدی نتایج تحلیل سقف اسوردلیس‌لو که یک سنگ نشانه مهم در تحلیل‌های سه بعدی می‌باشد، با روش بدون شبکه مقایسه گردیده است. بر این مبنا خطای بیشینه در محاسبه تغییر مکان قائم برابر 5/0 درصد گردیده است.

(الف)

(ب)

(پ)

شکل 3-9 انتشار موج دوبعدی تغییرمکان شعاعی در زمان‌های مختلف [31]. الف- . ب- . ب- .

3-6 پژوهش قدیری راد و همکاران [54]

قدیری راد و همکاران، با استفاده از روش بدون شبکه به تحلیل غیرخطی هندسی یک تیر طره ساخته شده از مواد هدفمند در مختصات کارتزین پرداختند. همچنین تاثیرات میرایی بر رفتار دینامیکی را مورد بررسی قرار دادند. برای حل  معادله غیرخطی حاکم بر رفتار دینامیکی سازه از ترکیب دو روش نیومارک و نیوتن-رافسون استفاده گردیده است.

در شکل 3-10 مشخصات هندسی، شرایط مرزی و نحوه توزیع گرهها تیر مورد مطالعه بررسی شده است. برای مدلسازی رفتار هدفمند ماده در این تیر از دو نوع ماده M1 و M2  با مشخصات مکانیکی مطابق جدول 3-5 استفاده شده است.

| شکل 3-10 هندسه، بارگذاری، شرایط مرزی و نحوه توزیع گره‌های تیر طره [54]. |
| --- |
| جدول 3-5 مشخصات مکانیکی مواد سازنده تیر طره [54]. |
| نوع ماده | ضریب کشسانی () | چگالی () | نسبت پواسان |
|  | 115 | 4515 | 0.3 |
|  | 69 | 2715 | 0.3 |

برای مدلسازی مشخصات مکانیکی به صورت هدفمند از رابطههای حجمی زیر در راستای محور y استفاده شده است.

| (3-19-1) |  |
| --- | --- |
| (3-19-2) |  |

در رابطههای (3-19-1) و (3-19-2)، و به ترتیب چگالی و ضریب کشسانی ماده هدفمند و توان نسبت حجمی است. شرایط مرزی نیرویی و تغییرمکانی جسم مطابق رابطههای زیر است.

| (3-20-1) |  |
| --- | --- |
| (3-20-2) |  |
| (3-20-3) |  |
| (3-20-4) |  |

که در آن:

| (3-21) |  |
| --- | --- |

# در این رابطه،  برابر  می‌باشد.

آنها برای بررسی توانهای نسبت حجمی مختلف، زمان تناوب 5 مود اول نوسان را در جدول 3-6 با یکدیگر مقایسه کردهاند. با توجه به این جدول میتوان نتیجه گرفت، توان نسبت حجمی در مودهای بالاتر تاثیر کمتری بر کاهش زمان تناوب ارتعاش دارد.

| جدول 3-6 زمان تناوب 5 مود اول تیر برای توان‌های نسبت حجمی مختلف [54]. |
| --- |
| توان نسبت حجمی |  |  |  |  |  |
|  | 0.0028 | 0.0047 | 0.0075 | 0.0110 | 0.0578 |
|  | 0.0028 | 0.0046 | 0.0074 | 0.0108 | 0.0566 |
|  | 0.0021 | 0.0034 | 0.0054 | 0.0082 | 0.0430 |
|  | 0.0019 | 0.0032 | 0.0049 | 0.0076 | 0.0403 |

در شکل 3-11 منحنی تاریخچه زمانی تحلیل غیرخطی با مدل رفتار خطی برای تغییرمکان عمودی گره A برای ماده همگن () و بدون میرایی () نشان داده شده است. مطابق این شکل مشاهده   میگردد که تحلیل غیرخطی در تغییرشکلهای بزرگ سبب سختتر شدن تیر شده است.

شکل 3-11 مقایسه نتایج تاریخچه زمانی حاصل از تحلیل خطی و غیرخطی [54].

در شکل 3-12 تاثیر توان نسبت حجمی بر روی دامنه نوسان و زمان تناوب تغییرمکان عمودی نقطه A بررسی شده است. بدین منظور تاریخچه زمانی تغییرمکان برای سه توان نسبت حجمی مختلف نشان داده شده است. مطابق این شکل، با افزایش توان نسبت حجمی، دامنه نوسان و زمان تناوب کاهش مییابد. همچنین با مقایسه دوره تناوب اصلی تیر با دوره تناوب پاسخ سازه در بخش ارتعاش آزاد برای نسبت‌های توانی مختلف، می‌توان دریافت که دوره تناوب ارتعاش آزاد تیر با دوره تناوب اصلی آن برابر است.

شکل 3-12 تاریخچه زمانی تغییرمکان عمودی نقطه A برای توان‌های نسبت حجمی مختلف [54].

در شکل 3-13، اثر نسبت میرایی بر تغییرمکان عمودی نقطه  بررسی شده است. این شکل برای نسبت‌های میرایی مختلف و توان نسبت حجمی ثابت  رسم شده است. همانطور که انتظار میرفت، می‌توان دریافت، میرایی سبب کاهش دامنه ارتعاش با گذشت زمان در بخش ارتعاش آزاد می‌گردد اما بر زمان تناوب نوسان تأثیر چندانی ندارد.

شکل 3-13 تاریخچه زمانی تغییرمکان عمودی نقطه A برای نسبت‌های میرایی مختلف [54].

3-7 پژوهشهای شهابیان و حسینی [45, 46]

حسینی و شهابیان در سال 2010 استوانه ساخته شده با مواد هدفمند با درنظر گرفتن عدم قطعیت در خصوصیات مکانیکی را تحلیل احتمالاتی کردند. خصوصیات مکانیکی مواد با استفاده از یک تابع غیرخطی در راستای شعاع تغییر میکند. برای ارزیابی احتمالاتی از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. میانگین و واریانس جابجایی شعاعی در نقاط مختلف ضخامت برای مقادیر متفاوت توابع مواد هدفمند به دست آمده است. بر طبق این مطالعات نشان داده شده است که برای طراحی ایمن بر مبنای پاسخهای دینامیکی باید تاثیرات عدم قطعیت در خصوصیات مکانیکی لحاظ گردد.

شکل 3-14 استوانه ساخته شده با مواد هدفمند را نشان میدهد. مقادیر و شعاع سطح داخلی و سطح خارجی استوانه میباشد. برای بیان خصوصیات مکانیکی از تابع توانی غیرخطی (3-22) در راستای ضخامت استوانه استفاده شده است.

| (3-22) |  |
| --- | --- |

شکل 3-14 استوانه ساخته شده با مواد هدفمند [45].

در این رابطه  خصوصیات مکانیکی در راستای شعاعی در هر نقطه از ضخامت میباشد.  و  به ترتیب مشخصات مواد در سطح داخلی و سطح خارجی استوانه و بیانگر توان حجمی میباشد. برای ارزیابی احتمالاتی در مثالهای عددی، یک استوانه هدفمند با شعاع داخلی  و شعاع خارجی  درنظر گرفته شده است. ضریب کشسانی و چگالی به عنوان متغیرهای تصادفی با ضرایب پراکندگی صفر، دو و نیم، پنج، هفت و نیم و ده درصد انتخاب شده است.  برای مدلسازی ماده هدفمند در راستای شعاعی در استوانه، سطح داخلی این استوانه از آلومینیوم با مقدار میانگین  و استفاده شده است. همچنین برای سطح خارجی این استوانه از آلومینیوم با مقدار میانگین  و  استفاده شده است. سطح داخلی استوانه در معرض بار ضربهای زیر قرار گرفته است. مطابق رابطه زیر بار دینامیکی در یک سوم ارتفاع استوانه وارد شده است.

| (3-23) |  |
| --- | --- |

در شکل 3-15 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی  با تاریخچه زمانی جابجایی شعاعی بدست آمده از مقادیر میانگین متغیرهای تصادفی که به عنوان پاسخ قطعی شناخته میشود، مقایسه شده است. همین مقایسه در شکلهای 3-16 و 3-17 برای ضریب توان حجمی  و  انجام شده است. مطابق این شکلها مشخص میگردد که با افزایش مقادیر ضریب پراکندگی مقادیر بیشینه جابجایی شعاعی افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو و با توجه به تاثیر قابل توجه در مقادیر تغییرمکانها، لحاظ نمودن عدم قطعیت در پاسخ دینامیکی حائز اهمیت است. مطابق شکل 3-15 بیشترین جابجایی شعاعی در تحلیل احتمالاتی با ضریب پراکندگی 10 درصد نسبت به تحلیل قطعی حدود 250 درصد بزرگتر است. این مقایسه در شکلهای 3-15 و 3-16 نیز انجام شده است. همان طور که مشاهده میشود با زیاد شدن ضریب توان حجمی مقادیر جابجایی شعاعی کاهش مییابد.

شکل 3-15 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی [45].

شکل 3-16 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی [45].

شکل 3-17 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی شعاعی برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی در نقطه میانی ضخامت با ضریب توان حجمی [45].

شکل 3-18 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی با مقادیر متفاوت ضریب توان حجمی را نشان میدهد. همین مقایسه در     شکلهای 3-19 و 3-20 برای ضریب پراکندگی  و انجام شده است. مطابق این شکلها با افزایش ضریب توان حجمی مقدار واریانس کاهش مییابد. شکل 3-21 تاریخچه زمانی واریانس را برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی و ضریب توان حجمی  نشان میدهد. همان طور که در این شکل مشاهده میشود با افزایش ضریب پراکندگی مقدار واریانس جابجایی شعاعی افزایش یافته است.

شکل 3-18 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی [45].

شکل 3-19 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی [45].

شکل 3-20 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای ضریب پراکندگی [45].

شکل 3-21 تاریخچه زمانی واریانس مقادیر جابجایی شعاعی در نقطه میانی ضخامت برای مقادیر مختلف ضریب پراکندگی [45].

3-8 پژوهشهای اسلادک و همکاران [48, 49]

اسلادک و همکاران در سال 2014 برای اولین بار برای مواد متخلخل اشباع پیوسته با تقارن محوری، حل عددی بر مبنای روشهای بدون‌شبکه را ارائه دادند. این مطالعات رفتار مواد متخلخل را با استفاده از جابجایی قسمت جامد و جابجایی قسمت مایع  مدل سازی نموده است. این جابجاییها با استفاده از روش تقریب کمینه مربعات متحرک (MLS) تخمین زده شده است. همچنین از تابع هویساید به عنوان تابع وزنی استفاده شده است. دامنه تحت پوشش به صورت دایروی و با شعاع 8 سانتیمتر انتخاب شده است. در مثالهای عددی یک استوانه با طول محدود از مواد متخلخل اشباع پر شده است. این استوانه زیر بار ثابت قرار گرفته است. سطح تحتانی و سطوح جانبی در مقابل تغییرمکانهای قائم محدود شدهاند. همچنین این سطوح، نفوذناپذیر فرض شدهاند تا با خروج آب از سطح فوقانی و به علت تقارن محوری تبدیل به یک مثال یک بعدی شود. در ادامه با اجازه خروج آب از سطح جانبی و سطح فوقانی، شرایط یک مثال دو بعدی فراهم شده است.  مشخصات ماده متخلخل از ماسه سنگ بریا بوده که  خصوصیات مکانیکی آن عبارتند از:

| (3-23) |  |
| --- | --- |

در مشخصات داده شده ضریب بالک، ضریب برشی، و پارامترهای کوپل بین قسمت جامد ومایع، و به ترتیب چگالی قسمت جامد ومایع،  نفوذپذیری و نسبت تخلخل میباشد.

جابجایی محوری در مرکز سطح فوقانی و همچنین فشار منفذی در سطح تحتانی با شرایط مرزی مختلف در شکلهای 3-22 و 3-23 مقایسه شده است. مطابق شکل 3-22 برای استوانه با امکان خروج آب از کنارهها و سطح فوقانی، جابجایی محوری بیشتری مشاهده میگردد. جابجایی محوری در هر دو آزمایش با گذشت زمان به مقدار جابجایی استاتیکی میل پیدا میکند. همچنین مطابق شکل 3-23 فشار منفذی در سطح تحتانی با نفوذناپذیری سطوح جانبی افزایش مییابد. برای هر دو آزمایش با گذشت زمان فشار منفذی کاهش مییابد. مطابق این نتایج تاثیر نوع شرایط مرزی در مقدار جابجایی محوری و فشار منفذی مواد متخلخل به وضوح دیده میشود.

شکل 3-22 مقایسه‌ی تاریخچه زمانی جابجایی محوری در مرکز سطح فوقانی استوانه برای شرایط مرزی مختلف [48].

شکل 3-23 مقایسه‌ی تاریخچه زمانی فشار منفذی در سطح تحتانی استوانه برای شرایط مرزی مختلف [48] .

در شکل 3-24 یک چاه گمانه استوانهای نامحدود که در یک لایه سنگ متخلخل حفر شده و تحت تاثیر نیروی شعاعی قرار دارد، نشان داده شده است. از آن جا که فرآیند حفاری در مشخصات مواد متخلخل تاثیر میگذارد، منجر به کاهش این مشخصات در نزدیکی چاه گمانه میشود. اسلادک و همکاران برای تاثیر فرایند حفاری در مشخصات مواد متخلخل از یک رابطه نمایی در راستای شعاعی برای ضریب برشی و نفوذپذیری ماده متخلخل مطابق رابطه زیر استفاده کرده‌اند.

| (3-18) |  |
| --- | --- |
| (3-19) |  |

در رابطههای (3-18) و (3-19)  و  بیانگر مقدار نفوذپذیری و ضریب برشی مواد متخلخل قبل از حفاری میباشد و پارامترهای  و  ضریب مثبتی هستند که نحوه تغییر مشخصات مواد را بیان کرده و به شرایط حفاری بستگی دارد. با اعمال این رابطه مقدار مشخصات مواد متخلخل در فاصله از مرکز چاه گمانه به مقدار قبل از حفاری میرسد. سطح جانبی چاه گمانه دارای زهکشی است و سایر سطوح منطقه مورد مطالعه نفوذناپذیر فرض شده است.

شکل 3-24 چاه گمانه و نحوه اعمال بار شعاعی [49].

تغییرات جابجایی شعاعی، تنشهای حلقوی و فشار منفذی برحسب تغییرات شعاع در صفحه  برای مواد متخلخل همگن در سه زمان مختلف به ترتیب در شکلهای 3-25 الی 3-27 نشان داده شده است. مطابق این شکلها جابجایی شعاعی با گذشت زمان به کندی زیاد میشود. همچنین همان طور که انتظار میرود در فاصلههای دورتر از چاه گمانه، مقدار جابجایی شعاعی کاهش  مییابد. با این وجود مقدار فشارمنفذی و تنش حلقوی به تغییرات زمان حساس است و هر دوی آنها در لحظه کوتاهی بعد از اعمال بار و در نزدیکی چاه گمانه به مقدار حداکثر خود میرسند. با گذشت زمان فشار منفذی کاهش مییابد.

شکل 3-28 تاریخچه زمانی جابجایی شعاعی برای مواد متخلخل همگن و ناهمگن در نقطهای به شعاع یک متر در صفحه  را نشان میدهد. مطابق این شکل مشخص میشود که تغییرات ضریب برشی در جابجایی شعاعی تاثیر زیادی میگذارد در حالی که تغییرات نفوذپذیری تاثیر چندانی بر روی جابجایی شعاعی ندارد. در شکل 3-29 تغییرات زمانی فشار منفذی برای مواد متخلخل همگن و ناهمگن در نقطهای به شعاع دو متر در صفحه  نشان داده شده است. مطابق این شکل ملاحظه میگردد که کاهش فشار منفذی  در ماده متخلخل با نفوذپذیری ناهمگن بیشتر از ماده متخلخل همگن است. همچنین کاهش ضریب برشی، کاهش فشار منفذی را تعدیل میکند.

شکل 3-25 تغییرات جابجایی شعاعی با شعاع در صفحه برای سه زمان مختلف در ماده متخلخل همگن [49].

شکل 3-26 تغییرات تنشهای حلقوی با شعاع در صفحه برای سه زمان مختلف در ماده متخلخل همگن [49].

شکل 3-27 تغییرات فشار منفذی با شعاع در صفحه برای سه زمان مختلف در ماده متخلخل همگن [49].

شکل 3-28 تاریخچه زمانی جابجایی شعاعی برای مواد متخلخل همگن و ناهمگن در نقطهای به شعاع یک متر در صفحه [49].

شکل 3-29 تاریخچه زمانی فشار منفذی برای مواد متخلخل همگن و ناهمگن در نقطهای به شعاع دو متر در صفحه [49].

# فصل چهارم

استخراج معادلهها، مدلسازی و راستیآزمایی

4-1 پیش‌گفتار

*******************************************************************************************************************************************************************

4-2  معادلههای حاکم بر رفتار مواد متخلخل در مختصات استوانهای

همانطور که در فصل دوم بیان شد در این رساله برای مدلسازی ساختارهای متخلخل از جابجایی قسمت جامد و جابجایی قسمت سیال در مختصات استوانهای استفاده میشود. معادلههای حاکم برای مواد متخلخل بر مبنای توازن اندازه حرکت با در نظر نگرفتن نیروهای حجمی رابطه (3-42) و رابطه (3-43) در مختصات استوانهای به صورت زیر تبدیل میشود [50].

| (4-1) |  |
| --- | --- |
| (4-2) |  |
| (4-3) |  |

در این رابطهها باید زیرنویس یک‌بار با  و بار دیگر با جایگزین گردد. در این صورت برای یافتن چهار مجهول (دوجابجایی در راستای و راستای قسمت جامد و دوجابجایی در راستای و راستای  قسمت مایع) چهار معادله دیفرانسیل با مشتقهای نسبی بدست میآید. برای حل این دستگاه   معادلههای دیفرانسیل با مشتقهای نسبی از روش بدون‌شبکه استفاده میشود. در این روش با اعمال تابع وزنی  بر روی دامنه تحت پوشش ، معادلههای (4-1) تا (4-3) عبارت خواهد شد از:

| (4-4) |  |
| --- | --- |
| (4-5) |  |
| (4-6) |  |

در مسائل سه‌بعدی باتقارن محوری، دامنه تحت پوشش سه‌بعدی با رابطه (4-7) به دامنه تحت پوشش دوبعدی تبدیل میشود.

| (4-7) |  |
| --- | --- |

با جایگذاری تبدیل رابطه (4-7) در معادلههای (4-4) تا (4-6) نتیجه میشود که:

| (4-8) |  |
| --- | --- |
| (4-9) |  |
| (4-10) |  |

در این پژوهش، از تابع وزنی هویساید استفاده میشود. با اعمال نظریه دیورژانس گوس بر روی  معادلههای (4-8) تا (4-10) مشتقهای نسبی توابع تنش، تبدیل به مشتقهای نسبی از توابع وزنی خواهند شد. از آنجا که مشتقهای تابع وزنی هویساید برابر صفر میباشد، معادلههای بالا را میتوان به صورت زیر نوشت.

| (4-11) |  |
| --- | --- |
| (4-12) |  |
| (4-13) |  |
| (4-14) |  |

در رابطههای بالا  مرزهای دامنه تحت پوشش  میباشد. همان‌گونه که در شکل 4-1 مشاهده می‌شود، در حالت کلی مرز  مربوط به زیردامنه محلی  می‌تواند از سه بخش تشکیل شود یعنی:

| (4-15) |  |
| --- | --- |

که در آن،  بخش داخلی مرز زیردامنه محلی است که با مرز کلی مسئله تداخل ندارد.  و  بخش‌هایی از مرز زیر دامنه محلی هستند که بر روی مرز کلی مسئله واقع شده‌اند و بر روی آن‌ها به ترتیب شرایط مرزی اساسی (تغییرمکانی) و طبیعی (نیرویی) تعریف میشود. با جایگذاری مرزهای بالا در   معادلههای (4-11) تا (4-14) میتوان نوشت:

| شکل 4-1 تعریف دامنه و مرزهای مسئله با شرایط مرزی مختلف در روش بدون شبکه. |
| --- |
| (4-16) |  |
| (4-17) |  |
| (4-18) |  |
| (4-19) |  |

با گسسته‌سازی رابطه‌های تعادل دینامیکی در دامنه‌ی مسئله، معادله‌ دیفرانسیل مرتبه‌ی دو برحسب متغیرهای گرهی به صورت زیر به‌دست می‌آید.

| (4-20) |  |
| --- | --- |

در این معادله، بردارهای ، ، ، ، به ترتیب بردارهای نموی شتاب، سرعت، تغییرمکان و نیروهای خارجی گرهی سازه را تشکیل می‌دهند. همچنین ماتریس‌های جرم، میرایی و سختی مماسی به ترتیب با ،  و نشان داده شده‌اند. برای بدست آوردن دو سطر اول ماتریسهای جرم، میرایی و سختی، از شکل ماتریسی رابطه (4-16) و رابطه (4-17)  که به صورت زیر قابل نمایش است، استفاده  میگردد.

| (4-21) |  |
| --- | --- |

در این رابطه، ، ، ،  و  به صورت زیر تعریف میشوند.

| (4-22-1) |  |
| --- | --- |
| (4-22-2) |  |
| (4-22-3) |  |
| (4-22-4) |  |
| (4-22-5) |  |

همچنین برای بدست آوردن دو سطر دوم ماتریسهای جرم، میرایی و سختی، شکل ماتریسی رابطه (4-18) و رابطه (4-19) به صورت زیر قابل نمایش است.

| (4-23) |  |
| --- | --- |

در این رابطه، ، ، ، و   به صورت زیر تعریف میشوند.

| (4-24-1) |  |
| --- | --- |
| (4-24-2) |  |
| (4-24-3) |  |
| (4-24-4) |  |
| (4-24-5) |  |

با استفاده از رابطه 3-20 به کمک ماتریس تنشها برحسب تغییرمکان های نقاط میدانی جایگزین خواهند شد. همان طورکه عنوان شد، ضرایب بردار تغییرمکان به عنوان ماتریس سختی شناخته خواهند شد. بدین ترتیب ماتریس سختی برای دو سطر اول از رابطه (4-21) و برای دو سطر دوم از رابطه(4-23) به قرار زیر روی مرز و روی دامنه تعریف میگردد.

| (4-25) |  |
| --- | --- |
| (4-26) |  |

در نهایت ماتریس سختی کلی از روی همگذاری سطرها به قرار زیر خواهد بود.

| (4-27) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (4-28-1) |  |
| --- | --- |
| (4-28-2) |  |
| (4-28-3) |  |
| (4-28-4) |  |

همچنین بر مبنای این معادلهها ماتریس جرم و میرایی برای دو سطر اول از رابطه (4-21) و برای دو سطر دوم از رابطه (4-23) به صورت زیر حاصل میشود. شایان ذکر است به دلیل نوع تابع وزن انتخابی ماتریس جرم[M]  و ماتریس میرایی[C]  فقط روی دامنه تعریف میشوند.

| (4-29) |  |
| --- | --- |
| (4-30) |  |

# در این پژوهش، از روش نیومارک برای تحلیل دینامیکی بهره‌جویی می‌شود. در ادامه این روش توضیح داده میشود.

# 4-2-1 روش نیومارک

در روش نیومارک برای حل معادله دیفرانسیل (4-20) از رابطه‌سازی تفاوت محدود بهره می‌جویند. برای انجام این کار، دامنه‌ی زمانی مورد نظر به تعداد محدودی گام زمانی کوچک تقسیم می‌شوند. در هر گام زمانی، تغییرمکان‌های نموی با بهره جویی از روش برون یابی خطی مستقیم به دست می‌آید.‌

نیومارک مقدارهای برونیابی شده‌ی سرعت و تغییرمکان را در هر گام زمانی به صورت رابطه‌های زیر پیشنهاد داده است [50].

| (4-31) |  |
| --- | --- |
| (4-32) |  |

در این رابطه‌ها  و  ثابت‌های روش نیومارک هستند. با جایگذاری رابطه‌های کنونی در رابطه‌ی      (4-20)، رابطه‌ی نموی (4-33) حاصل می‌شود.

| (4-33) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (4-34-1) |  |
| --- | --- |
| (4-34-2) |  |

در رابطه‌ی (4-34-1) و (4-34-2)  ماتریس‌های ،  و  به صورت رابطه‌های (4-35) تا   (4-37) تعریف می‌شوند.

| (4-35) |  |
| --- | --- |
| (4-36) |  |
| (4-37) |  |

4-3 معرفی برنامه نوشته شده

برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقهای جزیی ارائه شده در رابطه (4-20) برنامه رایانهای در محیط     نرمافزار متلب بر اساس روش بدون شبکه پتروف گلرکین محلی (MLPG) نوشته شده است. شکل 4-2 مراحل مختلف برنامه نوشته شده را به اختصار توضیح میدهد.

4-4 راستی آزمایی

به منظور راستیآزمایی برنامه نوشته شده از یک استوانه معرفی شده در مرجع [50] و ساخته شده از مواد متخلخل اشباع  بهره جسته میشود. شکل 4-3 نمایی از این استوانه را نشان میدهد. در این استوانه مقادیر ارتفاع و شعاع استوانه یک متر انتخاب شده است.

سطح جانبی و سطح پایینی استوانه نفوذناپذیر فرض شدهاند. همچنین تغییرمکانهای قائم در این سطوح صفر در نظرگرفته میشود.

در سطح بالایی امکان نفوذپذیری وجود دارد و تنش قائم مطابق با رابطه زیر به سطح بالایی اعمال   میگردد.

| (4-38) |  |
| --- | --- |

شکل 4-2 نمودار جریان برنامه رایانهای.

شکل 4-3 نمونه استوانه ساخته شده از مواد متخلخل برای راستی آزمایی.

درجات آزادی برای این راستیآزمایی، تغییرمکانهای بخش جامد  و بخش مایع  در نظر گرفته شده است. با توجه به وجود تقارن محوری و استفاده از سیستم مختصات استوانهای برای این مثال میتوان از حل تحلیلی استفاده نمود. حل تحلیلی برای ستونی از مواد متخلخل کشسان به کمک تبدیلات لاپلاس در مرجع[50] ارائه شده است. در این مثال از نوع خاصی از مواد متخلخل با نام بریا با مشخصات زیر استفاده شده است.

| (4-39) |  |
| --- | --- |

در این پژوهش از روش MLPG با استفاده از تابعهای شکل و بر اساس شکل ضعیف محلی استفاده شده است. نوع تابع شکل انتخابی اثر مستقیمی بر نتیجههای حاصل از روش بدونشبکه میگذارد. در این قسمت به منظور تعیین مناسب ترین تابع شکل شعاعی در تحلیل مواد متخلخل، انواع تابع‌های شکل شعاعی پرکاربرد در روش‌ بدون‌شبکه ارائه شده در جدول 3-2  مورد بررسی قرار گرفته شده است. مطابق جدول 3-2 این توابع شامل توابع MQ، EXP، TPS و Log میباشد. در شکلهای 4-4 الی 4-7 این توابع به صورت شماتیک نشان داده شده است.

شکل 4-4 تابع شکل پایه شعاعی (MQ).

شکل 4-5 تابع شکل پایه شعاعی (EXP).

شکل 4-6 تابع شکل پایه شعاعی (TPS).

شکل 4-7 تابع شکل پایه شعاعی (Log).

تاریخچه زمانی تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی حاصل از روش بدون شبکه با تابعهای شکل مختلف با روش تحلیلی در شکل 4-8 با یکدیگر مقایسه شدهاست.

به منظور تعیین مناسبترین تابع شکل، بیشینه تغییرمکان عمودی در روش بدون شبکه و روش تحلیلی در عمقهای مختلف از استوانه ساخته شده از مواد متخلخل در جدول 4-1 با یکدیگر مقایسه شده است. برای بدست آوردن میزان خطای ایجاد شده در هر روش از تابع رابطه (4-40) استفاده خواهد شد. بر این اساس در جدول 4-2 و شکل 4-9 میزان درصد خطای تغییرمکان عمودی در روش بدون شبکه برای چهار نقطه میدانی با توابع شکل مختلف نشان داده شدهاست.

| (4-40) |  |
| --- | --- |

| (الف) |
| --- |
| (ب) |
| (پ) |
| (ت) |
| شکل 4-8 مقایسه تاریخچه زمانی تغییر مکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی حاصل از روش بدون شبکه با تابعهای شکل مختلف با روش تحلیلی. الف-(MQ) ب- (TPS) پ- (EXP) ت- (Log) |
| جدول 4-1 بیشینه تغییر مکان عمودی در روش‌ بدون‌شبکه و روش دقیق تحلیلی . |
| Log (10-7 m) | EXP (10-7 m) | TPS (10-7 m) | MQ (10-7 m) | Analytical method (10-7 m) | Axial direction (m) |
| 3.513 | 3.212 | 3.282 | 3.333 | 3.399 | 0.4 |
| 5.222 | 4.822 | 4.882 | 4.991 | 5.031 | 0.6 |
| 6.861 | 6.353 | 6.453 | 6.565 | 6.672 | 0.8 |
| 8.397 | 7.725 | 7.886 | 8.047 | 8.146 | 1 |
| جدول 4-2 درصد خطای بیشینه تغییر مکان عمودی در روش‌ بدون‌شبکه . |
| Log (10-7 m) | EXP (10-7 m) | TPS (10-7 m) | MQ (10-7 m) | Axial direction (m) |
| 3.35 | 5.51 | 3.44 | 1.94 | 0.4 |
| 3.79 | 4.15 | 2.96 | 0.79 | 0.6 |
| 2.83 | 4.78 | 3.28 | 1.60 | 0.8 |
| 3.08 | 5.17 | 3.19 | 1.21 | 1 |

شکل 4-9 درصد خطای بیشینه تغییر مکان عمودی در روش‌ بدون‌شبکه با توابع شکل مختلف.

مطابق شکل 4-9 هر چهار نوع تابع شکل استفاده شده از دقت قابل قبولی برخوردار هستند و با استفاده از روش بدون شبکه با دقت بالایی میتوان رفتار مواد متخلخل را تحلیل نمود. از آنجا که کمترین خطای بدست آمده مربوط به تابع پایه شعاعی (MQ) میباشد، در ادامه این پژوهش از این تابع استفاده خواهدشد. شایان ذکر است برای بررسی توابع شکل از توزیع نقاط گرهی 15×15 که دارای دقت کافی برای مثال راستی آزمایی است، استفاده گردیده است.

به منظور بررسی همگرایی روش بدون شبکه، بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی حاصل از روش بدون شبکه با توزیعهای مختلف نقاط گرهی با تحلیل دقیق در جدول 4-3 مقایسه شده است. مطابق این جدول مشاهده میگردد که توزیع انتخابی دارای دقت قابل قبولی بوده و همچنین همگرایی در روش بدست آمده است. در شکل 4-10 روند همگرایی بررسی شده و بیشینه تغییرمکان عمودی با توزیعهای مختلف گرهی در مقابل تحلیل دقیق نمایش داده شده است.

| جدول 4-3 درصد اختلاف بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی حاصل از روش بدون شبکه با توزیعهای مختلف نقاط گرهی نسبت به تحلیل دقیق. |
| --- |
| 16×16 | 14×14 | 12×12 | 10×10 | 8×8 | 6×6 | Nodal distribution |
| 8.05 | 8.01 | 7.94 | 7.14 | 6.94 | 6.14 | Maximum of vertical displacement (10-7m) |
| 1.21 | 1.66 | 2.52 | 12.34 | 14.80 | 24.65 | Percentage of error (%) |

شکل 4-10 مقایسه بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی حاصل از روش بدون شبکه با توزیعهای مختلف نقاط گرهی با تحلیل دقیق.

در شکلهای 4-11 تا 4-13 منحنی تاریخچه زمانی تنش شعاعی، تنش حلقوی و تنش عمودی برای دو نقطه در میانه استوانه با دو ارتفاع متفاوت نشان داده شده است. مطابق این شکلها به علت خاصیت دینامیکی مثال مورد بررسی، پاسخ تنشهای عمودی، شعاعی و حلقوی حول تعادل استاتیکی نوسان     مینماید. همچنین مشخص میگردد که با زیاد شدن عمق نقطه مورد نظر، این نوسان با دامنه و زمان تناوب بالاتر انجام میشود.

شکل 4-11 تاریخچه زمانی تنش عمودی در میانه استوانه برای دو ارتفاع مختلف.

شکل 4-12 تاریخچه زمانی تنش شعاعی در میانه استوانه برای دو ارتفاع مختلف.

شکل 4-13 تاریخچه زمانی تنش حلقوی در میانه استوانه برای دو ارتفاع مختلف.

4-4 مطالعه میرایی در مواد متخلخل

درتحلیل دینامیکی سازهها خاصیت میرایی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. به علت محدود بودن اطلاعات ودانستههای ما از میرایی، یکی از پرکاربردترین روشهای درنظرگرفتن میرایی در تحلیل دینامیکی استفاده از میرایی رایلی میباشد. در این روش، ماتریس میرایی به صورت ضریبی از ماتریس سختی و ماتریس جرم مطابق رابطه زیربیان میشود.

| (4-41) |  |
| --- | --- |

که در این رابطه و ضرایب ثابت به ترتیب با واحدهای و میباشند. استفاده از ماتریس میرایی به فرم رابطه بالا دارای این مزیت است که شرط تعامد در ماتریس میرایی ارضا خواهد گردید. مطابق این روش نسبت میرایی ( نسبت میرایی مود به میرایی بحرانی)  برای هر مود به صورت زیر تعریف میگردد.

| (4-42) |  |
| --- | --- |

که در این رابطه  بسامد طبیعی n امین مود میباشد. ضرایب  و در روش رایلی، با انتخاب نسبت میرایی دو مود و به ترتیب برابر با  و و استفاده از رابطه (4-43) بدست میآید.

| (4-43) |  |
| --- | --- |

بر مبنای نتایج آزمایشگاهی نسبت میرایی را برای مودهای مختلف میتوان یکسان و برابر با  دانست. با این فرض ضرایب  و از رابطه (4-44) بدست میآیند. حال با داشتن این ضرایب و بسامد طبیعی هر مود، نسبت میرایی هر مود توسط رابطه (4-42) بدست میآید که باید در محدوده نسبت میرایی انتخابی برای سازه باشد.

| (4-44) |  |
| --- | --- |

4-4-1 نحوه انتخاب دو مود مناسب

برای انتخاب دو مود مناسب در رابطه (4-43) برای مثال معرفی شده در راستیآزمایی مطابق جدول 4-4 بسامدهای پنچ مود اول سازه بدست میآید. برای بررسی انتخاب دو مود مناسب نسبت میرایی سازه  برابر با 2 درصد درنظر گرفته شدهاست. یکی از دو مود انتخابی مود اول فرض میشود. در این صورت مطابق جدول 4-5 میتوان برای انتخاب مود اول-مود دوم، مود اول-مود سوم، مود اول-مود چهارم، مود اول-مود پنچم  مقادیر ضرایب روش رایلی را بدست آورد.

| جدول 4-4 بسامدهای طبیعی پنچ مود اول سازه. |
| --- |
| Natural frequencies ωn (rad/sec) | Mode |
| 1.276 | 1 |
| 2.248 | 2 |
| 3.469 | 3 |
| 4.083 | 4 |
| 4.481 | 5 |

| جدول 4-5 ضرایب روش رایلی در حالتهای مختلف انتخاب دو مود. |
| --- |
| β | α | Modes |
| 0.011 | 0.032 | 1 and 2 |
| 0.008 | 0.037 | 1 and 3 |
| 0.007 | 0.039 | 1 and 4 |
| 0.006 | 0.040 | 1 and 5 |

نمودار بسامد طبیعی سیستم برای نسبت میرایی با انتخابهای مود متفاوت در شکل 4-14 رسم شده است. مطابق این شکل با انتخاب مود اول و مود دوم برای بدست آوردن ضرایب روش رایلی، نسبت میرایی در سایر مودها بیشتر از نسبت میرایی برای سازه خواهد شد. مطابق شکل مشاهده میگردد با انتخاب مود اول و مود چهارم، نسبت میرایی در سایر مودها به میرایی انتخابی 2 درصد نزدیکتر است. از این رو در این پژوهش ضرایب روش رایلی با انتخاب مود اول و چهارم بدست میآیند. شایان ذکر است این محاسبات برای سایر نسبتهای میرایی انتخابی نیز انجام شده است و انتخاب مود اول و مود چهارم در سایر نسبتهای میرایی نیز مناسب است.

شکل 4-14 بسامد طبیعی سازه در مقابل نسبت میرایی برای انتخابهای مود متفاوت.

4-4-2 بررسی تاثیر میرایی

برای بررسی نقش میرایی در رفتار دینامیکی تغییرمکان و تنشهای قسمت جامد مواد متخلخل، مثال بخش راستیآزمایی درنظر گرفته میشود. در این راستا مطابق توضیحات بخش قبل با استفاده از مود اول و مود چهارم ضرایب روش رایلی بدست آمده و ماتریس میرایی شکل میگیرد. شکل 4-15 تاریخچه زمانی تغییر مکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی را برای نسبتهای میرایی مختلف نشان میدهد. با توجه به این شکل، میتوان دریافت، میرایی سبب کاهش دامنه ارتعاش با گذشت زمان شده اما در محدوده نسبت میراییهای اعمال شده تاثیر چندانی بر زمان تناوب نوسان نخواهد داشت. شکلهای 4-16 تا 4-18 تاریخچه زمانی تنش عمودی در نقطه میانی استوانه برای نسبت میراییهای به ترتیب نیم، یک و دو درصد را نشان میدهد. مطابق این شکلها همانطور که انتظار میرود با افزایش نسبت میرایی، دامنه ارتعاش تنش عمودی کاهش خواهد یافت.

شکل 4-15 تاریخچه زمانی تغییر مکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای نسبتهای میرایی مختلف

شکل 4-16 تاریخچه زمانی تنش عمودی در نقطه میانی استوانه برای نسبت میرایی .

شکل 4-17 تاریخچه زمانی تنش عمودی در نقطه میانی استوانه برای نسبت میرایی .

شکل 4-18 تاریخچه زمانی تنش عمودی در نقطه میانی استوانه برای نسبت میرایی .

در انتها برای بررسی میرایی بر تنش شعاعی، شکل 4-19 تاریخچه زمانی تنش شعاعی در نقطه میانی استوانه برای نسبت میراییهای نیم، یک و دو درصد را نشان میدهد. مطابق این شکل نیز کاهش دامنه ارتعاش مشهود است. همچنین مطابق این شکل مشخص میگردد که دوره ارتعاش تنش شعاعی مانند سایر رفتار دینامیکی مواد متخلخل، مستقل از نسبت میرایی میباشد.

شکل 4-19 تاریخچه زمانی تنش شعاعی در نقطه میانی استوانه برای نسبتهای میرایی مختلف.

# فصل پنجم

تحلیل و بررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل

5-1 پیش‌گفتار

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

5-2 مواد متخلخل غیرهمگن

در مواد متخلخل واقعی، خصوصیات مکانیکی مواد به صورت غیرهمگن میباشد. در این بخش از پژوهش به بررسی تاثیر غیرهمگنی مواد بر روی پاسخهای دینامیکی در مواد متخلخل پرداخته میشود. حفر چاه گمانه استوانهای و پایداری آن یکی از مسایل مهم در بسیاری از شاخههای مهندسی میباشد. در محدوده چاه گمانه خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل در اثر عملیات حفاری تغییر میکند. برای مدلسازی این تغییرات میتوان از توابع مواد هدفمند استفاده نمود. نون و همکاران [] و همچنین لای و همکاران [] نشان دادند که در اثر عملیات حفاری نفوذپذیری در ناحیه حفاری بیشتر میشود. کاجویی [] با در نظر گرفتن تغییرات خطی برای مدول برشی وضریب نفوذپذیری به مدلسازی مواد متخلخل درنزدیکی چاه گمانه پرداخت. اسلادک و همکاران [] از یک تابع هدفمند در راستای شعاعی حفر چاه برای خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل استفاده کردند[].

در این رساله، برای مدلسازی تاثیرات حفاری و خصوصیات غیرهمگن مواد متخلخل برروی یک چاه گمانه استوانهای مطابق شکل 5-1 توابع هدفمند دوبعدی در نظر گرفته شدهاست. در این شکل شعاع داخلی برابر با یک متر، شعاع خارجی برابر با دو متر و ارتفاع چاه گمانه یک متر در نظر گرفته شدهاست. پارامترهای مدول برشی، نفوذپذیری و پارامتر کوپل بین قسمت مایع و جامد در جهت شعاعی و در جهت محوری توسط توابع هدفمند نمایی دو جهته مطابق رابطههای (5-1) تا (5-3) مدلسازی میشود. خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل همان خصوصیات معرفی شده در بخش صحت سنجی مربوط به نمونه متخلخل بریا میباشد.

| شکل 5-1 چاه گمانه حفر شده در مواد متخلخل تحت اثر نیروی ضربهای. |
| --- |
| (5-1) |  |
| (5-2) |  |
| (5-3) |  |

که در این روابط مقادیر ،  و   برابر با خصوصیات قبل از حفاری میباشند. پارامترهای و  ضرایب مثبتی هستند که بیانگر نحوه توزیع تابع هدفمند در اثر فرآیند حفاری به ترتیب در راستای شعاعی و محوری میباشند.

با استفاده از توابع معرفی شده در راستای شعاعی خصوصیات مکانیکی در فواصل دورتر از چاه گمانه و در راستای محوری در نواحی دورتر از سطح زمین به مقادیر واقعی میل پیدا خواهند نمود. مطابق شکل 5-1 به علت تقارن محوری، میتوان به تحلیل فضای دوبعدی پرداخت. در این مثال تغییرمکانهای قائم در مرزهای خارجی محدود شده است همچنین سطوح جانبی نفوذناپذیر فرض شده و به دیوارهای چاه گمانه اجازه زهکشی داده شدهاست. برای بررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل به دیواره چاه گمانه در یک سوم ارتفاع مطابق رابطه زیر تنش شعاعی اعمال گردیده است.

| (5-4) |  |
| --- | --- |

که در این رابطه:

| (5-5) |  |
| --- | --- |

شکل 5-2 تاریخچه زمانی تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات  و  در شکل 5-1 را برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی  و توان محوری  که یکسان فرض شدهاند را نشان میدهد. مطابق این شکل مشخص میگردد با افزایش پارامترهای توان شعاعی و توان محوری حداکثر پاسخ تغییرمکان شعاعی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین در این حالت دوره تناوب در قسمت ارتعاش آزاد نیز افزایش مییابد. در جدول 5-1 دوره تناوب برای سه حالت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری ارائه شده در شکل 5-2 با یکدیگر مقایسه شدهاند.

| جدول 5-1 دوره تناوب در قسمت ارتعاش آزاد برای نسبت توانهای شعاعی و محوری مختلف. |
| --- |
| Nr= Nz=0.6 | Nr= Nz=0.3 | Nr= Nz=0 |  |
| 0.0015(s) | 0.0013(s) | 0.0012(s) | دوره تناوب در قسمت ارتعاش آزاد |

شکل 5-2 تاریخچه زمانی تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

شکل 5-3 و شکل 5-4 به ترتیب تاریخچه زمانی تغییرمکان شعاعی و تغییرمکان عمودی در نقطهی وسط چاه گمانه با مشخصات  و را برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری که یکسان فرض شدهاند را نشان میدهد.

شکل 5-3 تاریخچه زمانی تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

شکل 5-4 تاریخچه زمانی تغییرمکان عمودی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

مطابق شکلهای 5-3 و 5-4 مشخص میگردد با افزایش پارامترهای توان شعاعی و توان محوری حداکثر پاسخ تغییرمکان شعاعی و تغییرمکان عمودی در تمام نقاط دامنه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

برای بررسی تاثیرات توان شعاعی نسبت به توان محوری در جدول 5-2 مقادیر بیشینه تغییرمکان شعاعی در نقطه مذکور برای مقادیر مختلف و متفاوت توان شعاعی و توان محوری ارائه شده است. مطابق این جدول مشخص میگردد که توان شعاعی تاثیر به مراتب بیشتری از توان محوری در رفتار دینامیکی سازههای ساخته شده از مواد متخلخل دارد. این مهم را میتوان به دلیل اعمال بار در جهت شعاعی در هندسه چاه گمانه توجیه نمود. همچنین مطابق این جدول حداکثر تغییرمکان شعاعی با توان شعاعی و توان محوری برابر با شش دهم، بیشتر از 58 درصد از نمونه همگن خواهد بود. این موضوع اهمیت درنظرگرفتن تاثیرات حفاری و مدلسازی مواد متخلخل غیرهمگن را نشان میدهد. شکل 5-5 تاثیرات توان شعاعی و توان محوری را بایکدیگر مقایسه نموده است. مطابق این شکل نرخ افزایش بیشینه تغییرمکان شعاعی برای توان محوری و توان شعاعی نسبت به مواد همگن به طور جداگانه رسم شده است.

| جدول 5-2 مقادیر بیشینه تغییرمکان شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر مختلف و متفاوت توان شعاعی و توان محوری. |
| --- |
| 0.6 | 0.3 | 0 |  |
| 5.432e-5 | 4.564e-5 | 3.788e-5 | 0 |  |
| 5.735e-5 | 4.847e-5 | 4.061e-5 | 0.3 |  |
| 6.017e-5 | 5.116e-5 | 4.315e-5 | 0.6 |  |

شکل 5-5 نرخ افزایش بیشینه تغییرمکان شعاعی برای توان محوری و توان شعاعی نسبت به مواد همگن.

در این قسمت با مطالعه تنشهای ایجاد شده، تاثیرات غیرهمگنی در مواد متخلخل مورد بررسی قرار گرفتهاست. بدین منظور در شکلهای 5-6 تا 5-9 به ترتیب تاریخچه زمانی تنش شعاعی، حلقوی، عمودی و برشی در نقطهی وسط چاه گمانه با مشخصات  و  نشان داده میشود. در جدول 5-3 بیشینه تنش شعاعی ایجاد شده در مرکز چاه گمانه با مشخصات  و برای پارامترهای مختلف توان شعاعی و محوری ارائه شدهاست. مطابق این جدول با افزایش توان شعاعی، بیشینه تنش شعاعی حدود 12درصد افزایش خواهد یافت. همچنین مشخص میگردد که پارامتر توان محوری تاثیر اندکی بر روی رفتار دینامیکی از جمله تنش شعاعی خواهد داشت. با مقایسه جدول 5-2 و جدول 5-3 مشخص میشود که تاثیرات توانهای شعاعی و محوری بر روی تغییرمکان شعاعی بیشتر از تنشهای شعاعی خواهد بود.

شکل 5-6 تاریخچه زمانی تنش شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

شکل 5-7 تاریخچه زمانی تنش حلقوی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

شکل 5-8 تاریخچه زمانی تنش عمودی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

شکل 5-9 تاریخچه زمانی تنش برشی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر متفاوت پارامترهای توان شعاعی و توان محوری .

| جدول 5-3 مقادیر بیشینه تنش شعاعی در نقطهای از چاه گمانه با مشخصات و برای مقادیر مختلف و متفاوت توان شعاعی و توان محوری. |
| --- |
| 0.6 | 0.3 | 0 |  |
| 4.88e+5 | 4.61e+5 | 4.33e+5 | 0 |  |
| 4.89e+5 | 4.62e+5 | 4.34e+5 | 0.3 |  |
| 4.89e+5 | 4.63e+5 | 4.35e+5 | 0.6 |  |

5-3 مطالعه تغییرمکان و تنش در مواد متخلخل غیرهمگن در زمانهای کوتاهی پس از بارگذاری

برای بررسی رفتار دینامیکی مواد متخلخل در زمانهای کوتاهی پس از بارگذاری از انتشار موج تغییرمکان و تنش در محیط چاه گمانه استفاده شده است. شکل 5-10 توزیع تغییرمکان شعاعی در مواد متخلخل غیرهمگن با توان محوری و توان شعاعی مختلف در راستای شعاعی و محور  برای زمانهای متفاوت اندکی پس از اعمال بارگذاری را نشان میدهد. مطابق این شکل با افزایش الگوی غیرهمگنی در مواد متخلخل، مقادیر تغییرمکانهای شعاعی افزایش مییابد. به سخن دیگر با افزایش توان محوری و توان شعاعی، خصوصیات مکانیکی مواد متخلخل از جمله سختی کلی ماده کاهش مییابد و منجر به ایجاد تغییرمکانهای بزرگتر در ماده میشود.

شکل 5-11 الی 5-13 خطوط تراز دو بعدی تغییرمکان شعاعی را پس از گذشت زمانهای کوتاهی پس از بارگذاری در زمانهای مختلف نشان میدهد. نزدیک بودن خطوط تراز در یک ناحیه، نشان دهنده تمرکز تنش در آن ناحیه بوده و همچنین برای سنجش سرعت انتشار امواج، میزان پیشرفت خطوط تراز بین دو گام زمانی میتواند معیار مناسبی باشد. مطابق شکل 5-4  الی 5-6 پیشانی موج دو بعدی برای مقادیر مختلف توان شعاعی و توان محوری قابل ردیابی است. مطابق این شکل الگوی غیرهمگنی مواد متخلخل تاثیر فزایندهای برروی انتشارموج تغییرمکان شعاعی دارد، بدین ترتیب که با افزایش توانهای محوری و شعاعی، سرعت انتشار امواج کاهش خواهد یافت اما مقادیر خطوط تراز تغییرمکان شعاعی افزایش خواهد یافت.

شکل 5-10 توزیع تغییرمکان شعاعی در مواد متخلخل در جهت شعاعی برای زمانهای مختلف.

شکل 5-11 تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی و محوری .

شکل 5-12 تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی و محوری .

شکل 5-13 تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی و محوری.

برای بررسی تاثیر توان شعاعی و محوری بر روی تغییرمکان شعاعی، مطابق جدول 5-4 مقادیر تغییرمکان شعاعی در دو نقطه مختلف با توان شعاعی و توان محوری متفاوت در دو زمان ارائه شده است. مطابق این جدول مشخص میگردد با افزایش توان شعاعی و توان محوری، درصد اختلاف تغییرمکان شعاعی بین دو نقطه افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است با گذشت زمان و پس از آنکه موج تغییرمکان به تمام نقاط دامنه میرسد، اختلاف تغییرمکانهای شعاعی در توانهای مختلف کاهش خواهد یافت. به سخن دیگر تاثیرات غیرهمگنی مواد متخلخل در پدیده انتشار امواج در زمانهای کوتاهی پس از بارگذاری بیشتر است و با گذشت زمان کمتر خواهد شد.

| جدول 5-4 درصد اختلاف تغییرمکان شعاعی بین دو نقطه با توانهای شعاعی و محوری مختلف در دو زمان. |
| --- |
| درصد اختلاف تغییرمکان شعاعی بین دو نقطه |  |  |  |  |
| 82 | 2.85e-6 | 5.13e-7 | 0 |  |
| 87 | 3.40e-6 | 4.18e-7 | 0.3 |  |
| 92 | 3.93e-6 | 3.25e-7 | 0.6 |  |
| 62 | 7.67e-6 | 2.85e-6 | 0 |  |
| 68 | 9.22e-6 | 2.88e-6 | 0.3 |  |
| 73 | 1.08e-5 | 2.90e-6 | 0.6 |  |

شکل 5-14 توزیع تنش شعاعی در مواد متخلخل غیرهمگن با توان محوری و توان شعاعی مختلف در راستای شعاعی و محور  برای زمانهای متفاوت اندکی پس از اعمال بارگذاری را نشان میدهد. مطابق این شکل پیشانی موج تنش شعاعی قابل ردیابی خواهد بود. همچنین مطابق این شکل با افزایش الگوی غیرهمگنی در مواد متخلخل، مقادیر تنشهای شعاعی افزایش اندکی مییابد. با مقایسه این شکل و شکل 5-10 مشخص میگردد که الگوی غیرهمگنی تاثیر به مراتب بیشتری بر روی تغییرمکانهای شعاعی نسبت به تنش شعاعی خواهد داشت.

همچنین شکل 5-15 تا 5-17  نمودار توزیع دو بعدی تنش شعاعی برای مواد متخلخل غیرهمگن با توان محوری و توان شعاعی مختلف را ارائه مینماید. با استفاده از چنین نمودارهایی در گامهای زمانی مختلف، میتوان نقطهای که بیشینه تنش در آن روی میدهد را تعیین نمود.

شکل 5-14 توزیع تنش شعاعی در مواد متخلخل همگن در جهت شعاعی برای زمانهای مختلف.

شکل 5-15 تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی و محوری .

شکل 5-16 تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی و محوری.

شکل 5-17 تغییرمکان شعاعی برای زمانهای مختلف برای چاه حفر شده در مواد متخلخل با توان شعاعی و محوری.

# فصل ششم

تحلیل احتمال اندیشانه در ساختارهای متخلخل

6-1 پیش‌گفتار

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

6-2 معرفی روش مونت کارلو و توابع چگالی احتمال

نظر به این که در تحلیل ساختارهای متخلخل ماهیت غیرقطعی بعضی از پارامترها قابل صرفنظر کردن نیست، عدم قطعیت هر یک از ویژگیهای آن میتواند اثر قابل توجهی بر رفتار سازههای ساخته شده از مواد متخلخل داشته باشد. یک راهکار عملی برای حل این موضوع، انجام تحلیل احتمال اندیشانه و    شبیهسازی رفتار سازه در اثر این عدم قطعیتها میباشد. تحلیل احتمال اندیشانه را میتوان با روشهای شبیهسازی مانند روش مونت-کارلو و یا روشهای تقریبی دیگر انجام داد. در برخی از مسائل با زیاد شدن متغییرهای تصادفی موجود و یا پیچده بودن هندسه و معادلات حاکم استفاده از روش مونت-کارلو   مناسبتر است. در حقیقت در روش مونت-کارلو سازه با درنظرگرفتن عدم قطعیتهای موجود با     روشهای قطعی به صورت مکرر حل میگردد و در ادامه با انجام عملیات آماری روی نتایج، میتوان به تحلیلهای احتمال اندیشانه پرداخت.

در این رساله برای تولید متغییرهای تصادفی از توابع چگالی احتمال یکنواخت، نرمال و لگ نرمال استفاده شده است. این توابع و پارامترهای مربوط به هر یک با استفاده از تولید عدد تصادفی استاندارد  ()در هر شبیهسازی در جدول 6-1 معرفی میشوند.

| جدول 6-1 توابع چگالی احتمال مختلف و پارامترهای آن. |
| --- |
| Expression | Parameters | Probability density functions |
|  |  | Normal |
|  |  | Lognormal |
|  |  | Uniform |

6-3 تحلیل احتمالاندیشانه سازههای ساخته شده از مواد متخلخل

برای تحلیل دینامیکی احتمالاتی مواد متخلخل از استوانه معرفی شده در راستیآزمایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مقادیر مدول برشی، چگالی و پارامتر کوپل بین قسمت مایع و جامد استفاده شده است. مقادیر میانه این پارامترها برابر با مقادیر زیر و مشخصات اولیه در حالت قطعی تعریف میشود.

| (6-1) |  |
| --- | --- |

نتایج برای متغیرهای تصادفی تولید شده توسط توابع چگالی احتمال یکنواخت، نرمال و لگ نرمال با مقادیر ضریب تغییرات مختلف شبیهسازی شده است. در این پژوهش ضریب تغییرات از صفر تا 20 درصد متغییر خواهد بود. استوانه ساخته شده از مواد متخلخل تحت بار ضربهای مطابق رابطه زیر قرار میگیرد. این بار به سطح بالایی استوانه وارد میگردد.

| (6-2) |  |
| --- | --- |

که در این بارگذاری داریم.

| (6-3) |  |
| --- | --- |

همانطور که گفته شد، برای ارزیابی تحلیل احتمال اندیشانه از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این شیوه شبیه سازی تاثیرات تعداد شبیهسازی ها بر همگرایی نتایج باید مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا تعداد 3000  متغییر تصادفی با توزیع نرمال شبیهسازی شده است. برای بررسی همگرایی پاسخها، مطابق شکل 6-1 جابجایی عمودی نقطه میانی سطح بالایی استوانه در زمان به عنوان تابعی از تعداد شبیهسازیهای انجام شده رسم شده است. این مهم برای تمام ضریب تغییرات بررسی شده است. مطابق این شکل همگرایی نتایج با تعداد حدود 1000 شبیهسازی برای تمامی ضرایب تغییرات تامین شده است و اختلاف در نتایج در شبیهسازیهای بیشتر به کمتر از 5 درصد نتایج محدود خواهد شد. همانطور که انتظار میرود، نتایج در مدلسازی با ضریب تغییرات کوچکتر در تعداد شبیهسازیهای کمتری همگرا میشوند.

برای بررسی بیشتر تعداد شبیهسازیها بر روی همگرایی نتایج، واریانس پاسخها هم به عنوان تابعی از تعداد شبیهسازیها با ضرایب تغییرات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا درشکل 6-2 واریانس پاسخها در زمان برای متغییرهای تصادفی شبیهسازی شده با توزیع نرمال به عنوان تابعی از تعداد شبیهسازی رسم شده است. مطابق این شکل با حدود 700 شبیهسازی تغییرات واریانس پاسخها به کمتر از 5 درصد خواهد رسید و همگرایی نتایج محقق میگردد. در این پژوهش با درنظر گرفتن هر دو معیار همگرایی میانه و واریانس پاسخها در شبیهسازی مونت کارلو از 1000 شبیهسازی استفاده خواهد گردید.

شکل 6-1 میانه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی استوانه برای توزیع نرمال با ضریب پراکندگیهای مختلف در زمان .

شکل 6-2 واریانس تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی استوانه برای توزیع نرمال با ضریب پراکندگیهای مختلف در زمان .

در شکل 6-3 تاریخچه تغییرمکان عمودی نقطه میانی سطح بالایی برای 1000 شبیهسازی با ضریب پراکندگیهای مختلف در زمان  در توزیع نرمال نشان داده شده است. دراین شکل موقعیت شبیهسازی منجر به بیشینه و کمینه تغییرمکان عمودی مشخص گردیده است. جدول 6-2 شماره شبیهسازی بیشینه و کمینه و مقادیر متناظر بیشینه تغییرمکان عمودی در توزیع نرمال با ضرایب پراکندگی مختلف را ارائه میدهد. مطابق این جدول مشخص میگردد که به علت مدلسازی متغییرها به صورت تصادفی، شماره شبیهسازی بیشینه و کمینه از الگوی مشخصی پیروی نخواهد کرد. همچنین مطابق شکل 6-3 مشخص   میگردد که با زیاد شدن ضریب پراکندگی، بیشینه تغییرمکانها در شبیهسازیهای مختلف با دامنه بیشتری حول پاسخ قطعی نوسان مینماید.

| جدول 6-2 بیشینه و کمینه تغییرمکان عمودی و شماره شبیهسازی منجر به آن در توزیع نرمال با ضریب پراکندگی مختلف. |
| --- |
| The vertical displacement (m) | Simulation number |  | COV |
| 4.55e-7 | 509 | max | 5 % |
| 3.85e-7 | 569 | min |  |
| 5.16e-7 | 995 | max | 10 % |
| 3.64e-7 | 340 | min |  |
| 5.35e-7 | 392 | max | 15 % |
| 3.31e-7 | 251 | min |  |
| 5.93e-7 | 620 | max | 20 % |
| 3.11e-7 | 4 | min |  |

شکل 6-3 بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای 1000 شبیه سازی درضریب پراکندگیهای مختلف برای توزیع نرمال.

در شکل 6-4 و شکل 6-5 تاریخچه تغییرمکان عمودی نقطه میانی سطح بالایی برای 1000 شبیهسازی با ضریب پراکندگی 15 درصد در زمان   به ترتیب در توزیع لگ نرمال و یکنواخت نشان داده شده است.

شکل 6-4 بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای 1000 شبیه سازی درضریب پراکندگی 15 درصد برای توزیع لگ نرمال.

شکل 6-5 بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای 1000 شبیه سازی درضریب پراکندگی 15 درصد برای توزیع یکنواخت.

نمودار فراوانی نتایج برای توزیع نرمال، لگ نرمال و یکنواخت به ترتیب در شکل 6-6 تا شکل 6-8   برای ضرایب پراکندگی مختلف ارائه شده است. با بررسی این شکلها میتوان دریافت که برای توزیعهای مختلف در خصوصیات مکانیکی، با زیاد شدن ضریب پراکندگی، پاسخهای تغییرمکان سازه در دامنه بیشتری قرار میگیرند. همچنین مطابق این شکلها مشخص میگردد نوع توزیع متغییرهای تصادفی خصوصیات مکانیکی، در مقادیر پاسخهای تغییرمکان سازه موثر است اما نمودار فراوانی پاسخها تمایل به توزیع نرمال دارد. به سخن دیگر، حتی با مدلسازی متغییرهای تصادفی با توزیع لگ نرمال و یکنواخت، نتایج به صورت نسبی تمایل به توزیع نرمال خواهند داشت.

شکل 6-9 به بررسی تاریخچه تغییرات واریانس پاسخها برای توزیع لگ نرمال با ضریب پراکندگیهای مختلف پرداخته است. در این شکل واریانس نتایج برای هر مرحله از گامهای تحلیل دینامیکی محاسبه و گزارش شده است. بر طبق این شکل با افزایش ضریب تغیییرات خصوصیات مکانیکی، واریانس نتایج هم افزایش خواهد یافت. این مهم در ضریب پراکندگیهای کوچکتر تاثیر بیشتری دارد.

برای بررسی تاثیر نوع توزیع بر روی واریانس پاسخها، شکل 6-10 واریانس نتایج را برای توزیعهای مختلف با ضریب پراکندگی 15 درصد نشان داده است. مطابق این شکل واضح است که واریانس نتایج به نوع توزیع وابستگی اندکی دارد، با این همه مقادیر واریانس نتایج در توزیع یکنواخت اندکی بیشتر از مقادیر بدست آمده از توزیعهای نرمال ولگ نرمال میباشد. در جدول 6-3 واریانس پاسخها در عمقها و زمانهای مختلف و توزیع های نرمال، لگ نرمال و یکنواخت ارائه شده است.

شکل 6-10 تغییرات واریانس تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی یرای توزیعهای مختلف با ضریب پراکندگی 15 درصد.

شکل 6-6 نمودار فراوانی تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای توزیع احتمالاتی نرمال.

شکل 6-7 نمودار فراوانی تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای توزیع احتمالاتی لگ نرمال.

شکل 6-8 نمودار فراوانی تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای توزیع احتمالاتی یکنواخت.

الف) نرمال

ب) لگ نرمال

پ) یکنواخت

شکل 6-9 تاریخچه تغییرات واریانس پاسخها برای ضریب پراکندگیهای مختلف.

| جدول 6-3 واریانس پاسخها در عمقها و زمانهای متفاوت در توزیعهای نرمال، لگ نرمال و یکنواخت. |
| --- |
| Lognormal distribution | Normal distribution | Time | Depth |
| COV | COV |  |  |
| 20% | 15% | 10% | 5% | 20% | 15% | 10% | 5% |  |  |
| 1.2770e-16 | 7.8797e-17 | 3.1764e-17 | 8.6129e-18 | 1.2237e-16 | 7.6407e-17 | 3.1319e-17 | 8.5355e-18 | 0.002 |  |
| 4.8437e-15 | 2.6268e-15 | 4.6422e-16 | 3.8489e-17 | 5.1392e-15 | 2.9215e-15 | 5.8305e-16 | 3.7244e-17 | 0.004 |  |
| 9.5091e-15 | 9.2305e-15 | 6.9284e-15 | 1.4236e-15 | 9.2460e-15 | 9.0590e-15 | 7.0709e-15 | 1.5160e-15 | 0.006 |  |
| 4.9772e-16 | 3.0887e-16 | 1.2510e-16 | 3.3875e-17 | 4.8036e-16 | 2.9968e-16 | 1.2222e-16 | 3.3519e-17 | 0.002 |  |
| 1.6019e-14 | 9.5470e-15 | 2.2550e-15 | 1.7124e-16 | 1.6754e-14 | 1.0386e-14 | 2.6550e-15 | 1.7722e-16 | 0.004 |  |
| 3.0177e-14 | 2.9395e-14 | 2.2159e-14 | 5.5863e-15 | 2.9090e-14 | 2.9030e-14 | 2.2512e-14 | 5.8330e-15 | 0.006 |  |
| 1.0848e-15 | 6.7379e-16 | 2.7339e-16 | 7.4869e-17 | 1.0617e-15 | 6.5526e-16 | 2.6553e-16 | 7.3530e-17 | 0.002 |  |
| 2.8190e-14 | 1.9009e-14 | 6.6701e-15 | 7.6168e-16 | 2.9200e-14 | 2.0506e-14 | 7.2587e-15 | 7.8671e-16 | 0.004 |  |
| 5.0235e-14 | 4.9195e-14 | 3.7347e-14 | 1.1946e-14 | 4.8677e-14 | 4.8705e-14 | 3.8175e-14 | 1.2260e-14 | 0.006 |  |
| 1.8777e-15 | 1.1576e-15 | 4.5999e-16 | 1.2593e-16 | 1.8689e-15 | 1.1365e-15 | 4.4791e-16 | 1.2352e-16 | 0.002 |  |
| 3.4627e-14 | 2.5196e-14 | 1.1244e-14 | 2.7948e-15 | 3.5622e-14 | 2.6802e-14 | 1.1917e-14 | 2.8410e-15 | 0.004 |  |
| 5.9365e-14 | 5.8182e-14 | 4.4870e-14 | 1.6930e-14 | 5.7434e-14 | 5.7560e-14 | 4.5828e-14 | 1.7344e-14 | 0.006 |  |
| Uniform distribution | Time | Depth |
| COV |  |  |
| 20% | 15% | 10% | 5% |  |  |
| 1.4019e-16 | 7.9231e-17 | 3.3407e-17 | 7.6903e-18 | 0.002 |  |
| 5.6296e-15 | 2.8296e-15 | 3.1592e-16 | 3.5475e-17 | 0.004 |  |
| 9.3096e-15 | 8.8779e-15 | 6.6652e-15 | 1.3940e-15 | 0.006 |  |
| 5.4637e-16 | 3.1139e-16 | 1.3178e-16 | 3.0363e-17 | 0.002 |  |
| 1.8077e-14 | 9.7870e-15 | 1.7175e-15 | 1.6306e-16 | 0.004 |  |
| 3.0185e-14 | 2.8674e-14 | 2.1755e-14 | 5.9013e-15 | 0.006 |  |
| 1.1980e-15 | 6.8083e-16 | 2.8862e-16 | 6.6449e-17 | 0.002 |  |
| 3.1785e-14 | 1.8498e-14 | 5.7911e-15 | 6.8152e-16 | 0.004 |  |
| 5.0674e-14 | 4.8185e-14 | 3.7044e-14 | 1.2778e-14 | 0.006 |  |
| 2.0901e-15 | 1.1713e-15 | 4.8829e-16 | 1.1162e-16 | 0.002 |  |
| 3.8776e-14 | 2.3787e-14 | 9.8659e-15 | 2.8106e-15 | 0.004 |  |
| 6.0299e-14 | 5.7031e-14 | 4.4047e-14 | 1.7585e-14 | 0.006 |  |

شکل 6-11 تاریخچه زمانی بیشینه جابجایی عمودی در نقطه میانی سطح بالایی استوانه با توزیع نرمال و ضرایب تغییرات مختلف در مقایسه با تحلیل قطعی را نشان میدهد. مطابق این شکل بیشینه جابجایی عمودی در زمان اتفاق میافتد و برای ضریب تغییرات 5، 10، 15 و 20 درصد به ترتیب1/8، 4/11، 3/21 و 2/42 درصد از مقادیر قطعی بیشتر است. این مهم برای توزیع لگ نرمال در شکل 6-12 و برای توزیع یکنواخت در شکل 6-13 بررسی شده است. مطابق شکل 6-12 بیشینه جابجایی عمودی در زمان اتفاق میافتد و برای ضریب تغییرات 5، 10، 15 و 20 درصد به ترتیب6/5، 8/10، 2/19 و 2/35 درصد از مقادیر قطعی بیشتر است. مطابق شکل 6-13 این مقادیر برای توزیع یکنواخت به ترتیب برابر با 1/7، 1/12، 5/22 و 1/28 میباشد.

همانطور که در شکلهای 6-11 الی 6-13 مشاهده گردید، بیشینه جابجایی عمودی در هر سه نوع توزیع نرمال، لگ نرمال و یکنواخت با افزایش ضریب تغییرات، افزایش خواهد یافت.

برای بررسی تاثیر نوع توزیع بر روی نتایج، شکل 6-14 تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان عمودی در همان نقطه را برای توزیعهای مختلف با ضریب پراکندگی 20 درصد نشان داده است. مطابق این شکل پاسخهای بدست آمده از توزیع نرمال بیشتر از نتایج شبیهسازی شده با توزیعهای لگ نرمال و یکنواخت میباشد.

شکل 6-11 مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای ضریب پراکندگیهای مختلف در توزیع نرمال با مقادیر تحلیل قطعی.

شکل 6-12 مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای ضریب پراکندگیهای مختلف در توزیع لگ نرمال با مقادیر تحلیل قطعی.

شکل 6-13 مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای ضریب پراکندگیهای مختلف در توزیع یکنواخت با مقادیر تحلیل قطعی.

در جدول 6-4 مقادیر پاسخ قطعی و بیشینه پاسخ با توزیعهای مختلف در زمان  برای ضریب تغییرات 20 درصد ارائه شده است. مطابق این جدول مشخص میگردد که نوع توزیع تاثیر بسزایی بر روی بیشینه پاسخ خواهد داشت.

شکل 6-14 مقایسه تاریخچه زمانی بیشینه تغییرمکان عمودی در نقطه میانی سطح بالایی برای توابع توزیع احتمالاتی مختلف در ضریب پراکندگی 20 درصد با مقادیر تحلیل قطعی.

| جدول 6-4 مقادیر بیشینه و قطعی برای توزیعهای نرمال، لگ نرمال و یکنواخت با ضریب پراکندگی 20 درصد. |
| --- |
|  | uniform | lognormal | Normal |
| تغییر مکان قطعی | 4.334e-7 | 4.334e-7 | 4.334e-7 |
| بیشینه تغییرمکان | 5.553e-7 | 5.858e-7 | 6.166e-7 |
| نرخ افزایش | 28.1% | 35.2% | 42.4% |

برای بررسی بیشتر تاریخچه زمانی بیشینه، کمینه و مقادیر قطعی تغییرمکان عمودی نقطه مذکور با ضربی پراکندگی 15 درصد و توزیع یکنواخت در شکل 6-16 نشان داده شده است.

شکل 6-16 تاریخچه زمانی بیشینه، کمینه تغییرمکان عمودی با ضریب پراکندگی 15 درصد و توزیع یکنواخت.

# فصل هفتم

نتیجهگیری و پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

7-1 پیش‌گفتار

مراجع

| [1] | Gingold, R.A. and Monaghan, J.J., “Smoothed Particle Hydrodynamics: Theory and Application to Non-Spherical Stars”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 181, pp. 375-389, 1977. |
| --- | --- |
| [2] | Rabczuk, T., Belytschko, T. and Xiao, S.P., “Stable Particle Methods Based on Lagrangian Kernels”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 193, pp. 1035-63, 2004. |
| [3] | Dilts, G.A., “Moving Least Squares Particle Hydrodynamics: Consistency and Stability”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 44, pp. 1115-55, 2000. |
| [4] | Bonet, J. and Lok, T., “Variational and Momentum Preservation Aspects of Smooth Particle Hydrodynamic Formulations”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 180, pp. 97 – 115, 1999. |
| [5] | Liu, W.K., Jun, S., Li, S., Jonathan, A. and Belytschko, T., “Reproducing Kernel Particle Methods for Structural Dynamics”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 38, pp. 1655 – 1679, 1995. |
| [6] | Liszka, T. and Orkisz, J., “The Finite Difference Method for Arbitrary Meshes”, Computer and Structures, Vol. 5, pp. 45 – 58, 1980. |
| [7] | Strouboulis, T., Copps, K. and Babu, I., “An Example of Its Implementation and Illustration of Its Performance”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 47, pp. 1401 – 17, 2000. |
| [8] | Onate, E., Idelsohn, S., Zienkiewicz, O.C. and Taylor R.L., “A Finite Point Method in Computational Mechanics. Application to Convective Transport and Fluid Flow”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 39, pp. 3839–66, 1996. |
| [9] | Onate, E., Idelsohn, S., Zienkiewicz, O.C., Taylor R.L. and Sacco C., “A Stabilized Finite Point Method for Analysis of Fluid Mechanics Problems”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 139, pp. 315–346, 1996. |
| [10] | Belystchko, T., Liu, Y.Y. and Gu, L., “Element-Free Galerkin Methods”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 37, pp. 229–256, 1994. |
| [11] | Lam, K.Y., Wang, Q.X. and Li, H., “A Novel Meshless Approach – Local Kriging (LoKriging) Method with Two-Dimensional Structural Analysis”, Computational Mechanics, Vol. 33, pp. 1475–80, 2004. |
| [12] | Gu, Y.T. and Liu, G.R., “A Local Point Interpolation Method for Static and Dynamic Analysis of Thin Beams”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 190, pp. 5515–28, 2001. |
| [13] | Liu, G.R. and Gu, Y.T., “A Local Radial Point Interpolation Method (LRPIM) for Free Vibration Analyses of 2-D Solids”, Journal of Sound and vibration, Vol. 246, pp. 29–46, 2001. |
| [14] | Dai, K.Y., Liu, G.R., Lim, K.M., Han, X. and Du, S.Y., “A Meshfree Radial Point Interpolation Method for Analysis of Functionally Graded Material (FGM) Plates”, Computational Mechanics, Vol. 34, pp. 213–223, 2004. |
| [15] | Zhao, X., Li, Q., Liew, K.M. and Ng, T.Y., “The Element-Free kp-Ritz Method for Vibration Analysis of Conical Shell Panels”, Journal of Sound and vibration, Vol. 295, pp. 906–922, 2006. |
| [16] | Liew, K.M., Hu, Y.G., Zhao, X. and Ng, T.Y., “Dynamic Stability Analysis of Composite Laminated Cylindrical Shells via the Mesh-free kp-Ritz Method”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, pp. 147–160, 2006. |
| [17] | Cai, Y.C. and Zhu, H.H., “A Meshless Local Natural Neighbour Interpolation Method for Stress Analysis of Solids”, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 28, No. 6, pp. 607 – 613, 2004. |
| [18] | Atluri, S.N. and Zhu, T., “A New Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Approach In Computational Mechanics”, Computational Mechanics, Vol. 22, pp. 117 – 127, 1998. |
| [19] | Atluri, S.N. and Zhu, T., “The Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Approach for Solving Problems in Elasto-Statics”, Computational Mechanics, Vol. 25, pp. 169 – 179, 2000. |
| [20] | Atluri, S.N. and Shen, S., “The Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Method: A Simple and Less-Ccostly Alternative to The Finite Element and Boundary Element Methods”, Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 3, pp. 11–51, 2002. |
| [21] | Lin, H. and Atluri, S.N., “The Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method for Convection-Diffusion Problems”, Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 21, pp 45-60, 2000. |
| [22] | Kim, H.G. and Atluri, S.N., “Arbitrary Placement of Secondary Nodes, And Error Control, in the Meshless Local Petrov–Galerkin Method”, Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 3, pp. 11-32, 2000. |
| [23] | Ching, H.K. and Barta, R.C., “Determination of Crack Tip Fields in Linear Elastostatics by Meshless Local Petrov–Galerkin Method”, Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 2, pp. 273-290, 2001. |
| [24] | Lin, H. and Atluri, S.N., “The Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Method for Solving Incompressive Navier-Stokers Equations”, Computer Modeling in Engineering and Sciences, Vol. 2, pp. 117-142, 2001. |
| [25] | Cho, J.Y., Kim, H.G. and Atluri, S.N., “Analysis of Shear Flexible Beams, Using the Meshless Local Petrov–Galerkin Method Based on Locking-Free Formulation”, Computational Engineering and Science, Vol. 23, pp. 1404–1409, 2001. |
| [26] | Gu, Y.T. and Liu, G.R., “A Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Formulation for Static and Free Vibration Analyses of Thin Plates”, Computational Engineering and Science, Vol. 4, pp. 463–476, 2001. |
| [27] | Long, S.Y. and Atluri, S.N., “A Meshless Local Petrov-Galerkin Method for Solving the Bending Problem of a Thin Plate”, Computational Engineering and Science, Vol. 26, pp. 104–119, 2002. |
| [28] | Sladek, J., Stanak, P., Han, Z.D., Sladek, V. and Atluri, S.N., “Applications of the MLPG Method in Engineering & Sciences: A Review”, Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 92, pp. 423–475, 2013. |
| [29] | Ferreira, A.J.M., Batra, R.C., Roque, C.M.C., Qian, L.F. and Jorge, R.M.N., “Natural Frequencies of Functionally Graded Plates by a Meshless Method”, Composite Structures, Vol. 75, pp. 593–600, 2006. |
| [30] | Zhu, P. and Liew, K.M., “Free Vibration Analysis of Moderately Thick Functionally Graded Plates by Local Kriging Meshless Method”, Composite Structures, Vol. 93, pp. 2925–44, 2011. |
| [31] | Rezaei Mojdehi, A., Darvizeh, A., Basti, A. and Rajabi, H., “Three Dimensional Static and Dynamic Analysis of Thick Functionally Graded Plates by the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method”, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 35, pp. 1168–80, 2011. |
| [32] | Zhao, X. and Liew, K.M., “Free Vibration Analysis of Functionally Graded Conical Shell Panels by a Meshless Method”, Composite Structures, Vol. 93, pp. 649–664, 2011. |
| [33] | Moussavinezhad, S.M., Shahabian, F. and Hosseini, S.M., “Two-dimensional Elastic Wave Propagation Analysis In Finite Length FG Thick Hollow Cylinders with 2D Nonlinear Grading Patterns Using MLPG Method”, Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 91, pp. 177–204, 2013. |
| [34] | Ghayoumizadeh, H., Shahabian, F. and Hosseini, S.M., “Elastic Wave Propagation in a Functionally Graded Nanocomposite Reinforced by Carbon Nanotubes Employing Meshless Local Integral Equations (LIEs)”, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 37, pp. 1524–31, 2013. |
| [35] | Selvadurai, A.P.S., “Mechanics of poroelastic media”, McGill University, Montreal, 1996. |
| [36] | Schanz, M., “Poroelastodynamics: linear models, analytical solutions, and numerical methods”, Applied mechanics, Vol. 62, pp. 30803–30815, 2009. |
| [37] | Terzaghi, K., “Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage”, Leipzig, Franz Deuticke, 1925. |
| [38] | Biot, M.A., “General theory of three-dimensional consolidation”, Journal of applied physics, Vol. 12, pp. 155–164, 1941. |
| [39] | Aifantis, E.C., “On the problem of diffusion in solids”, Acta Mechanica, Vol. 37, pp. 265–296, 1980. |
| [40] | Vardoulakis, I. and Beskos, D.E., “Dynamic behavior of nearly saturated porous media”, Mechanics of Materials, Vol. 5, pp. 87-108, 1986. |
| [41] | Schanz, M. and Cheng, A.H.D., “Transient wave propagation in a one-dimensional poroelastic column”, Acta Mechanica, Vol. 145, pp. 1–18, 2000. |
| [42] | Marek, P., Gustar, M., and Anagnos, T., “Codified design of steel structures using Monte Carlo techniques”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 52, pp. 69–82, 1999. |
| [43] | Disciuva, M. and Lomario, D., “A comparison between Monte Carlo and FORMs in calculating the reliability of a composite structure”, Composite Structures, Vol. 59, pp. 155–62, 2003. |
| [44] | Noh, H.C. and Park, T., “Monte Carlo simulation-compatible stochastic field for application to expansion-based stochastic finite element method”, Computers and structures, Vol. 84, pp. 2363–72, 2006. |
| [45] | Hosseini, S.M. and Shahabian, F., “Stochastic Assessment of Thermo-Elastic Wave Propagation in Functionally Graded Materials (FGMs) with Gaussian Uncertainty in Constitutive Mechanical Properties”, Journal of Thermal Stresses, Vol. 34, pp. 1071–99, 2011. |
| [46] | Hosseini, S.M. and Shahabian, F., “Transient Analysis of Thermo-Elastic Waves in Thick Hollow Cylinders Using a Stochastic Hybrid Numerical Method, Considering Gaussian Mechanical Properties”, Applied Mathematical Model, Vol. 35, pp. 4697–4714, 2010. |
| [47] | Hosseini, S.M. and Shahabian, F., “Stochastic Dynamic Analysis of a Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Uncertain Material Properties Subjected to Shock Loading”, Materials and Design, Vol. 31, pp. 894–910, 2010. |
| [48] | Hosseini, S.M. and Shahabian, F., “Reliability of Stress Field in Al-Al2O3 Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Sudden Unloading, Considering Uncertian Mechanical Properties”, Materials and Design, Vol. 31, pp. 3748-60, 2010. |
| [49] | Sheu, G.Y. “Prediction of probabilistic settlements via spectral stochastic meshless local Petrov–Galerkin method” J. Computers and Geotechnics, Vol. 38, pp. 407-415, 2011. |
| [50] | Sladek, V., Sladek, J. and Schanz, M., “A mesh less method for axisymmetric problems in continuously nonhomogeneous saturated porous media”, Computers and Geotechnics, Vol. 62, pp. 100-109, 2014. |
| [51] | Sladek, V., Sladek, J. and Schanz, M., “The MLPG applied to porous materials with variable stiffness and permeability”, Meccanica, Vol. 49, pp. 2359–2373, 2014. |
| [52] | Nguyen, P.V., Rabczuk, T., Bordas, S. and Duflot, M., “Meshless Methods: A Review and Computer Implementation Aspects”, Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 79, No. 3, pp. 763-813, 2008. |
| [53] | Liu, G.R., “Meshfree Methods: Moving Beyond the Finite Element Method”, CRC Press, 2003. |
| [54] | Liu, G.R. and Gu, Y.T., “An Introduction to Meshfree Methods and Their Programming”, Springer, 2005. |
| [55] | Shepard, D., “A Two-Dimensional Interpolation Function for Irregularly-Spaced Data”, Proceedings of the 23rd ACM National Conference, 1968. |
| [56] | Atluri, S.N. and Zhu, T., “New Concepts in Meshless Methods”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 47, No. 1-3, pp. 537-556, 2000. |
| [57] | Liu, G.R. and Gu, Y.T., “A Point Interpolation Method for Two Dimensional Solids”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 50, pp. 937–951, 2001. |
| [58] | Chen, Y. and Lee, J.D., “Meshless Methods in Solid Mechanics”, Springer, 2006. |
| [59] | Chopra, A.K., “Dynamics of structures”, Second Edition, Prentice-Hall, 2007. |

[*]Japan Concrete Institute: Technical Committee Report on Establishment of Design and Practical

Method of Porous Concrete, 2003 (in Japanese)

[*]S. Kajio, H. Mizuguchi and H. Katahira: Study on Dry-wet Cyclic Resistance of Porous Concrete,

Proc. of JCI Symposium on Design, Construction and Recent Applications of Porous Concrete,

pp.139-142, 2003 (in Japanese)

Nakagawa, T., Hatanaka, S., Mishima, N.: Influence of height/diameter ratio of specimen on compressive strength of porous concrete, Structural journal of AIJ, Vol.75，No.650，pp.695-699，2010.4

[1]	G. Liu, "1013 Mesh Free Methods: Moving beyond the Finite Element Method," 計算力学講演会講演論文集, vol. 2003, pp. 937-938, 2003.

[2]	G.-R. Liu and Y.-T. Gu, An introduction to meshfree methods and their programming: Springer Science & Business Media, 2005.

[3]	R. A. Gingold and J. J. Monaghan, "Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars," Monthly notices of the royal astronomical society, vol. 181, pp. 375-389, 1977.

[4]	T. Rabczuk, T. Belytschko, and S. Xiao, "Stable particle methods based on Lagrangian kernels," Computer methods in applied mechanics and engineering, vol. 193, pp. 1035-1063, 2004.

[5]	G. A. Dilts, "Moving‐least‐squares‐particle hydrodynamics—I. Consistency and stability," International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 44, pp. 1115-1155, 1999.

[6]	W. K. Liu, S. Jun, S. Li, J. Adee, and T. Belytschko, "Reproducing kernel particle methods for structural dynamics," International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 38, pp. 1655-1679, 1995.

[7]	T. Liszka and J. Orkisz, "The finite difference method at arbitrary irregular grids and its application in applied mechanics," Computers & Structures, vol. 11, pp. 83-95, 1980.

[8]	T. Strouboulis, K. Copps, and I. Babuška, "The generalized finite element method: an example of its implementation and illustration of its performance," International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 47, pp. 1401-1417, 2000.

[9]	E. Onate, S. Idelsohn, O. Zienkiewicz, and R. Taylor, "A finite point method in computational mechanics. Applications to convective transport and fluid flow," International journal for numerical methods in engineering, vol. 39, pp. 3839-3866, 1996.

[10]	E. Onate, S. Idelsohn, O. Zienkiewicz, R. Taylor, and C. Sacco, "A stabilized finite point method for analysis of fluid mechanics problems," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 139, pp. 315-346, 1996.

[11]	T. Belytschko, Y. Y. Lu, and L. Gu, "Element‐free Galerkin methods," International journal for numerical methods in engineering, vol. 37, pp. 229-256, 1994.

[12]	K. Lam, Q. Wang, and H. Li, "A novel meshless approach–Local Kriging (LoKriging) method with two-dimensional structural analysis," Computational Mechanics, vol. 33, pp. 235-244, 2004.

[13]	Y. Gu and G.-R. Liu, "A local point interpolation method for static and dynamic analysis of thin beams," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 190, pp. 5515-5528, 2001.

[14]	G. Liu and Y. Gu, "A local radial point interpolation method (LRPIM) for free vibration analyses of 2-D solids," Journal of Sound and vibration, vol. 246, pp. 29-46, 2001.

[15]	C. Yongchang and Z. Hehua, "A meshless local natural neighbour interpolation method for stress analysis of solids," Engineering analysis with boundary elements, vol. 28, pp. 607-613, 2004.

[16]	S. N. Atluri and T. Zhu, "A new meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) approach in computational mechanics," Computational mechanics, vol. 22, pp. 117-127, 1998.

[17]	S. Atluri and T.-L. Zhu, "The meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) approach for solving problems in elasto-statics," Computational Mechanics, vol. 25, pp. 169-179, 2000.

[18]	S. N. A. Shen and Shengping, "The meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method: a simple & less-costly alternative to the finite element and boundary element methods," Comput Model Eng Sci, vol. 3, pp. 11-51, 2002.

[19]	H. Lin and S. Atluri, "Meshless local Petrov-Galerkin(MLPG) method for convection diffusion problems," CMES(Computer Modelling in Engineering & Sciences), vol. 1, pp. 45-60, 2000.

[20]	H. Kim and S. Atluri, "Arbitrary placement of secondary nodes, and error control, in the meshless local Petrov-Galerkin(MLPG) method," CMES- Computer Modeling in Engineering & Sciences, vol. 1, pp. 11-30, 2000.

[21]	H. Ching and R. Batra, "Determination of crack tip fields in linear elastostatics by the meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method," CMES- Computer Modeling in Engineering and Sciences, vol. 2, pp. 273-289, 2001.

[22]	H. Lin and S. Atluri, "The meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for solving incompressible Navier-Stokes equations," CMES- Computer Modeling in Engineering and Sciences, vol. 2, pp. 117-142, 2001.

[23]	J. Cho and S. Atluri, "Analysis of shear flexible beams, using the meshless local Petrov-Galerkin method, based on a locking-free formulation," Engineering Computations, vol. 18, pp. 215-240, 2001.

[24]	Y. Gu and G. Liu, "A meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) formulation for static and free vibration analyses of thin plates," Computer Modeling in Engineering and Sciences, vol. 2, pp. 463-476, 2001.

[25]	S. Long and S. Atluri, "A meshless local Petrov-Galerkin method for solving the bending problem of a thin plate," Computer Modeling in Engineering and Sciences, vol. 3, pp. 53-64, 2002.

[26]	J. Sladek, P. Stanak, Z. Han, V. Sladek, and S. Atluri, "Applications of the MLPG method in engineering & sciences: a review," Comput. Model. Eng. Sci, vol. 92, pp. 423-475, 2013.

[27]	A. Ferreira, R. Batra, C. Roque, L. Qian, and R. Jorge, "Natural frequencies of functionally graded plates by a meshless method," Composite Structures, vol. 75, pp. 593-600, 2006.

[28]	P. Zhu and K. M. Liew, "Free vibration analysis of moderately thick functionally graded plates by local Kriging meshless method," Composite Structures, vol. 93, pp. 2925-2944, 2011.

[29]	A. R. Mojdehi, A. Darvizeh, A. Basti, and H. Rajabi, "Three dimensional static and dynamic analysis of thick functionally graded plates by the meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method," Engineering analysis with boundary elements, vol. 35, pp. 1168-1180, 2011.

[30]	X. Zhao and K. M. Liew, "Free vibration analysis of functionally graded conical shell panels by a meshless method," Composite Structures, vol. 93, pp. 649-664, 2011.

[31]	S. Moussavinezhad, F. Shahabian, and S. M. Hosseini, "Two-dimensional elastic wave propagation analysis in finite length FG thick hollow cylinders with 2D nonlinear grading patterns using MLPG method," CMES Comput. Model. Eng. Sci, vol. 91, pp. 177-204, 2013.

[32]	H. Ghayoumizadeh, F. Shahabian, and S. M. Hosseini, "Elastic wave propagation in a functionally graded nanocomposite reinforced by carbon nanotubes employing meshless local integral equations (LIEs)," Engineering Analysis with Boundary Elements, vol. 37, pp. 1524-1531, 2013.

[33]	A. P. Selvadurai, Mechanics of poroelastic media vol. 35: Springer Science & Business Media, 2013.

[34]	M. Schanz, "Poroelastodynamics: linear models, analytical solutions, and numerical methods," Applied mechanics reviews, vol. 62, p. 030803, 2009.

[35]	K. Terzaghi, "Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage," 1925.

[36]	M. A. Biot, "General theory of three‐dimensional consolidation," Journal of applied physics, vol. 12, pp. 155-164, 1941.

[37]	E. Aifantis, "On the problem of diffusion in solidsZum Problem der Diffusion in festen Körpern," Acta Mechanica, vol. 37, pp. 265-296, 1980.

[38]	I. Vardoulakis and D. Beskos, "Dynamic behavior of nearly saturated porous media," Mechanics of Materials, vol. 5, pp. 87-108, 1986.

[39]	M. Schanz and A.-D. Cheng, "Transient wave propagation in a one-dimensional poroelastic column," Acta Mechanica, vol. 145, pp. 1-18, 2000.

[40]	P. Marek, M. Guštar, and T. Anagnos, "Codified design of steel structures using Monte Carlo techniques," Journal of Constructional Steel Research, vol. 52, pp. 69-82, 1999.

[41]	M. Di Sciuva and D. Lomario, "A comparison between Monte Carlo and FORMs in calculating the reliability of a composite structure," Composite Structures, vol. 59, pp. 155-162, 2003.

[42]	H.-C. Noh and T. Park, "Monte Carlo simulation-compatible stochastic field for application to expansion-based stochastic finite element method," Computers & structures, vol. 84, pp. 2363-2372, 2006.

[43]	S. M. Hosseini and F. Shahabian, "Stochastic assessment of thermo-elastic wave propagation in functionally graded materials (FGMs) with Gaussian uncertainty in constitutive mechanical properties," Journal of Thermal Stresses, vol. 34, pp. 1071-1099, 2011.

[44]	S. M. Hosseini and F. Shahabian, "Transient analysis of thermo-elastic waves in thick hollow cylinders using a stochastic hybrid numerical method, considering Gaussian mechanical properties," Applied Mathematical Modelling, vol. 35, pp. 4697-4714, 2011.

[45]	F. Shahabian and S. M. Hosseini, "Stochastic dynamic analysis of a functionally graded thick hollow cylinder with uncertain material properties subjected to shock loading," Materials & Design, vol. 31, pp. 894-901, 2010.

[46]	S. M. Hosseini and F. Shahabian, "Reliability of stress field in Al–Al2O3 functionally graded thick hollow cylinder subjected to sudden unloading, considering uncertain mechanical properties," Materials & Design, vol. 31, pp. 3748-3760, 2010.

[47]	G.-Y. Sheu, "Prediction of probabilistic settlements via spectral stochastic meshless local Petrov–Galerkin method," Computers and Geotechnics, vol. 38, pp. 407-415, 2011.

[48]	J. Sladek, V. Sladek, and M. Schanz, "A meshless method for axisymmetric problems in continuously nonhomogeneous saturated porous media," Computers and Geotechnics, vol. 62, pp. 100-109, 2014.

[49]	J. Sladek, V. Sladek, and M. Schanz, "The MLPG applied to porous materials with variable stiffness and permeability," Meccanica, vol. 49, pp. 2359-2373, 2014.

[50]	L. Liu, G. Liu, and V. Tan, "Element free method for static and free vibration analysis of spatial thin shell structures," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 191, pp. 5923-5942, 2002.

[51]	S. K. Tou and K. Wong, "High-precision finite element analysis of cylindrical shells," Computers & structures, vol. 26, pp. 847-854, 1987.

[52]	S. K. Sen and P. L. Gould, "Free vibration of shells of revolution using FEM," Journal of the Engineering Mechanics Division, vol. 100, pp. 283-303, 1974.

[53]	V. P. Nguyen, T. Rabczuk, S. Bordas, and M. Duflot, "Meshless methods: a review and computer implementation aspects," Mathematics and computers in simulation, vol. 79, pp. 763-813, 2008.

[54]	M. H. G. Rad, F. Shahabian, S. M. Hosseini, X. He, Q. Liu, X. Huang, et al., "Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method," CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, vol. 108, pp. 135-157, 2015.

# Footnotes

1- Support domain

1- Partition of unity

2- Linear field reproduction

-Kronecker delta function

- Moving least squares

- Point interpolation method

-Weighted residual function

-Complex variable moving least squares

1- Matrix triangularization algorithm

- Meshless local Petrov-Galerkin

- Subdomain

1- Smooth particle hydrodynamics

1- Reproducing kernel particle method

2- Finite difference method

3- Finite point method

4- Element free Galerkin

5- Local Kriging method

6- Natural neighbor interpolation

7- Meshless local Petrov-Galerkin

8- Functionally graded materials

1- Volume fraction exponen

1-Berea sandstone

-Matlab

- Multi Quadrics

- Gaussian

-Thin Plate Spline

-Logarithmic